## Slide 1
Kompyuter tizimlari · 1-mavzu
1 / 13
1
MAVZU
Nazariy · 2 soat
KOMPYUTER TIZIMLARI
Kompyuter xonasida mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi qoidalari
Oydin Tashtemirova
Maxsus fan o‘qituvchisi
Piskent tuman 1-son texnikumi

## Slide 2
Kompyuter tizimlari · 1-mavzu
2 / 13
1-MAVZU
Mashg‘ulot rejasi
1
Kompyuter xonasidagi xavfli va zararli omillar
2
Ish o‘rnini tashkil etish va sog‘liqni saqlash talablari
3
Texnika xavfsizligi qoidalari va favqulodda holatlarda harakat tartibi

## Slide 3
Kompyuter tizimlari · 1-mavzu
3 / 13
1-MAVZU
Maqsad va kutilayotgan natija
MAQSAD
O‘quvchilarga kompyuter xonasidagi xavfli omillar, ish o‘rnini to‘g‘ri tashkil etish hamda texnika va yong‘in xavfsizligi qoidalari bo‘yicha bilim berish.
KUTILAYOTGAN NATIJA
Kompyuter xonasidagi xavfli omillarni taniydilar, ish o‘rnini ergonomik talablarga mos tashkil etadilar va favqulodda holatda to‘g‘ri harakat qila oladilar.

## Slide 4
Kompyuter tizimlari · 1-mavzu
4 / 13
1-REJA · KOMPYUTER XONASIDAGI XAVFLI VA ZARARLI OMILLAR
Mehnat muhofazasi nima?
Mehnat muhofazasi — ish jarayonida insonning hayoti va sog‘lig‘ini saqlashga qaratilgan huquqiy, tashkiliy, texnik va sanitariya-gigiyena tadbirlari tizimi.

## Slide 5
Kompyuter tizimlari · 1-mavzu
5 / 13
1-REJA · KOMPYUTER XONASIDAGI XAVFLI VA ZARARLI OMILLAR
Xavfli va zararli omillar
Bu omillarning ba’zilari darhol shikast yetkazadi (elektr toki, yong‘in), boshqalari esa oylar va yillar davomida asta-sekin sog‘liqqa ta’sir qiladi (ko‘rish pasayishi, bel og‘rig‘i). Ikkala guruhdan ham ehtiyot bo‘lish zarur.
Elektr xavfi: 220 V kuchlanishli rozetkalar, uzatgichlar, shikastlangan kabellar, ochiq korpuslar.
Yong‘in xavfi: ortiqcha yuklangan uzatgich, qizib ketgan quvvat bloki, chang bosgan sovutish tizimi.
Ko‘rish zo‘riqishi: monitorga uzoq tikilish, ekrandagi yaltirash, noto‘g‘ri yoritilish.
Tayanch-harakat tizimiga yuklama: noqulay stul, egilib o‘tirish, qo‘l bilakning doimiy taranglashuvi.
Psixologik charchoq: tanaffussiz uzoq ishlash, shovqin, xonaning dimiqligi.

## Slide 6
Kompyuter tizimlari · 1-mavzu
6 / 13
2-REJA · ISH O‘RNINI TASHKIL ETISH VA SOG‘LIQNI SAQLASH TALABLARI
Ish o‘rnini ergonomik tashkil etish
Ergonomika — ish joyi, jihozlar va inson imkoniyatlarini bir-biriga moslashtirish haqidagi fan. To‘g‘ri tashkil etilgan ish o‘rni charchoqni kamaytiradi va ish unumdorligini oshiradi.
Ko‘rsatkich | Tavsiya etiladigan holat
Ko‘zdan ekrangacha masofa | Taxminan 50–70 sm (cho‘zilgan qo‘l uzunligi)
Ekranning yuqori cheti | Ko‘z sathida yoki biroz pastroq
Tirsak burchagi | Taxminan 90°, bilak klaviatura bilan bir tekislikda
Oyoq holati | Tovon polda to‘liq turadi, tizza burchagi taxminan 90°
Yorug‘lik manbai | Yon tomondan tushadi, ekranda aks bermaydi

## Slide 7
Kompyuter tizimlari · 1-mavzu
7 / 13
2-REJA · ISH O‘RNINI TASHKIL ETISH VA SOG‘LIQNI SAQLASH TALABLARI
Sog‘liqni saqlash qoidalari
Oyna qarshisiga yoki orqasiga monitor qo‘yish tavsiya etilmaydi: kunduzgi yorug‘lik ekranda aks berib, ko‘zni tez charchatadi. Pardalar yoki jalyuzi yordamida yorug‘likni boshqarish lozim.
Har 45–60 daqiqalik ishdan keyin qisqa tanaffus qilib, ko‘z va qo‘l uchun mashq bajarish.
«20-20-20» qoidasi: har 20 daqiqada 20 soniya davomida taxminan 6 metr (20 fut) uzoqlikdagi narsaga qarash.
Xonani muntazam shamollatish va namlikni me’yorda saqlash.
Monitor yorqinligini xona yorug‘ligiga moslash, ekranni changdan tozalab turish.

## Slide 8
Kompyuter tizimlari · 1-mavzu
8 / 13
3-REJA · TEXNIKA XAVFSIZLIGI QOIDALARI VA FAVQULODDA HOLATLARDA HARAKAT TARTIBI
Ishni boshlashdan oldin
Ish o‘rnini ko‘zdan kechirish: kabel, vilka va rozetkalar butunligini tekshirish.
Ish stolidan ortiqcha narsalar, ayniqsa suyuqlik idishlarini olib qo‘yish.
Kompyuterni o‘qituvchi ruxsati bilan, avval monitor, so‘ng tizim blokini yoqish.
Nosozlik sezilsa (hid, uchqun, g‘ayritabiiy ovoz) — kompyuterni yoqmasdan o‘qituvchiga xabar berish.

## Slide 9
Kompyuter tizimlari · 1-mavzu
9 / 13
3-REJA · TEXNIKA XAVFSIZLIGI QOIDALARI VA FAVQULODDA HOLATLARDA HARAKAT TARTIBI
Ish vaqtida va tugaganda
Ish vaqtida kabellarni tortish, korpusni ochish, qurilmalarni yoqilgan holatda ulash yoki ajratish (USB qurilmalaridan tashqari) taqiqlanadi.

## Slide 10
Kompyuter tizimlari · 1-mavzu
10 / 13
3-REJA · TEXNIKA XAVFSIZLIGI QOIDALARI VA FAVQULODDA HOLATLARDA HARAKAT TARTIBI
Yong‘in va favqulodda holatlar
Elektr jihozlarida yong‘in chiqqanda suv ishlatish qat’iyan man etiladi, chunki suv tok o‘tkazadi. Avval xona elektr ta’minoti uziladi, so‘ng karbonat angidridli (OU) yoki kukunli (OP) o‘t o‘chirgich qo‘llaniladi.
Holat | Birinchi harakat | Xabar berish
Qurilmadan tutun chiqmoqda | Qurilmani tarmoqdan uzish | O‘qituvchiga
Yong‘in boshlandi | Avtomatni o‘chirish, OU yoki OP o‘t o‘chirgichni qo‘llash | 101 yoki 112
Kimnidir tok urdi | Tok manbaini uzish, xavfsiz ajratish | 103 yoki 112
Xonani tutun qopladi | Engashib, evakuatsiya yo‘li bo‘ylab chiqish | 101 yoki 112

## Slide 11
Kompyuter tizimlari · 1-mavzu
11 / 13
1-MAVZU
Asosiy atamalar
Elektr xavfi
220 V kuchlanishli rozetkalar, uzatgichlar, shikastlangan kabellar, ochiq korpuslar.
Ergonomika
Ish joyi, jihozlar va inson imkoniyatlarini bir-biriga moslashtirish haqidagi fan.
Ko‘rish zo‘riqishi
Monitorga uzoq tikilish, ekrandagi yaltirash, noto‘g‘ri yoritilish.
Mehnat muhofazasi
Ish jarayonida insonning hayoti va sog‘lig‘ini saqlashga qaratilgan huquqiy, tashkiliy, texnik va sanitariya-gigiyena tadbirlari tizimi.
Psixologik charchoq
Tanaffussiz uzoq ishlash, shovqin, xonaning dimiqligi.
Tayanch-harakat tizimiga yuklama
Noqulay stul, egilib o‘tirish, qo‘l bilakning doimiy taranglashuvi.

## Slide 12
Kompyuter tizimlari · 1-mavzu
12 / 13
1-MAVZU
Mustahkamlash uchun savollar
1
Kompyuter xonasida qanday xavfli va zararli omillar mavjud?
2
Ko‘zdan monitorgacha bo‘lgan masofa qancha bo‘lishi tavsiya etiladi?
3
«20-20-20» qoidasining mohiyati nimada?
4
Ishni boshlashdan oldin ish o‘rnida nimalar tekshiriladi?
5
Nima uchun elektr jihozlaridagi yong‘inni suv bilan o‘chirish mumkin emas?

## Slide 13
Kompyuter tizimlari · 1-mavzu
13 / 13
E’tiboringiz uchun rahmat!
Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.
Oydin Tashtemirova