## Slide 1
Kompyuter tizimlari · 6-mavzu
1 / 14
6
MAVZU
Amaliy · 2 soat
KOMPYUTER TIZIMLARI
Kompyuter tizimining asosiy qismlarini aniqlash
Oydin Tashtemirova
Maxsus fan o‘qituvchisi
Piskent tuman 1-son texnikumi

## Slide 2
Kompyuter tizimlari · 6-mavzu
2 / 14
6-MAVZU
Mashg‘ulot rejasi
1
Tizim blokini ochishga tayyorgarlik va antistatik xavfsizlik
2
Tizim blokidagi asosiy qismlarni ko‘rib aniqlash tartibi
3
Amaliy mashq: qismlar xaritasini tuzish va tizim blokini qayta yig‘ish

## Slide 3
Kompyuter tizimlari · 6-mavzu
3 / 14
6-MAVZU
Maqsad va kutilayotgan natija
MAQSAD
O‘quvchilarga tizim blokini xavfsiz ochish, uning ichidagi asosiy qismlarni tashqi belgilari bo‘yicha aniqlash va korpusni to‘g‘ri yopish bo‘yicha amaliy ko‘nikma berish.
KUTILAYOTGAN NATIJA
Tizim blokini xavfsizlik qoidalariga rioya qilib ochadilar, ichki qismlarni aniqlab nomlaydilar va korpusni to‘g‘ri yig‘adilar.

## Slide 4
Kompyuter tizimlari · 6-mavzu
4 / 14
1-REJA · TIZIM BLOKINI OCHISHGA TAYYORGARLIK VA ANTISTATIK XAVFSIZLIK
Kerakli jihozlar
Krestsimon otvertka (Phillips PH2): korpus va qismlar vintlarini burash uchun.
Antistatik bilaguzuk: tanadagi statik zaryadni korpusga yoki yerga olib ketadi.
Antistatik gilamcha yoki yog‘och stol: qismlarni xavfsiz qo‘yish uchun.
Fonar va vintlar idishchasi: ichki qismlarni yaxshi ko‘rish va vintlarni yo‘qotmaslik uchun.

## Slide 5
Kompyuter tizimlari · 6-mavzu
5 / 14
1-REJA · TIZIM BLOKINI OCHISHGA TAYYORGARLIK VA ANTISTATIK XAVFSIZLIK
Statik elektr xavfi
Gilam ustida yurish yoki sintetik kiyim ishqalanishi natijasida inson tanasida bir necha ming voltgacha statik zaryad to‘planishi mumkin. Biz uni sezmasligimiz mumkin, ammo bunday razryad mikrosxemalarni shikastlashga yetarli.

## Slide 6
Kompyuter tizimlari · 6-mavzu
6 / 14
1-REJA · TIZIM BLOKINI OCHISHGA TAYYORGARLIK VA ANTISTATIK XAVFSIZLIK
Xavfsizlik eslatmasi
Kompyuterni «Pusk → Quvvat → Yakunlash» orqali o‘chirish.
Quvvat kabelini tizim blokidan ham, rozetkadan ham ajratish.
Qoldiq zaryadni ketkazish uchun quvvat tugmasini 5–10 soniya bosib turish.
Quvvat blokini hech qachon ochmaslik: ichidagi kondensatorlar uzilgandan keyin ham xavfli kuchlanishni saqlashi mumkin.

## Slide 7
Kompyuter tizimlari · 6-mavzu
7 / 14
2-REJA · TIZIM BLOKIDAGI ASOSIY QISMLARNI KO‘RIB ANIQLASH TARTIBI
Tizim blokini ochish
Tizim blokini antistatik gilamcha ustiga yonboshiga yotqizish (ona plata tomoni pastga).
Orqa paneldagi yon qopqoq vintlarini burab chiqarish va idishchaga solish.
Qopqoqni orqaga tomon surib, ehtiyotkorlik bilan olish.
Antistatik bilaguzukni taqib, uning qisqichini korpus metalliga ulash.

## Slide 8
Kompyuter tizimlari · 6-mavzu
8 / 14
2-REJA · TIZIM BLOKIDAGI ASOSIY QISMLARNI KO‘RIB ANIQLASH TARTIBI
Qismlarni aniqlash tartibi
Qismlar katta va ko‘zga tashlanuvchidan kichigiga qarab aniqlanadi. Har bir qism topilganda uning nomi, ulanish joyi va ko‘rinadigan yorlig‘i (ishlab chiqaruvchi, model) qayd etiladi.
Qism | Tashqi belgisi | Yozib olinadigan ma’lumot
Ona plata | Eng katta plata, sirtida model nomi yozilgan | Ishlab chiqaruvchi va model
Protsessor sovutgichi | Plata markazidagi radiator va ventilyator | Sovutgich turi (qutidagi yoki alohida)
Tezkor xotira | Ikki chetida mahkamlagichi bor uzun slotlardagi modullar | Modullar soni, yorliqdagi hajm
Videokarta | PCI Express slotidagi plata yoki u yo‘q (o‘rnatilgan grafika) | Bor yoki yo‘qligi, modeli
Disk | SATA kabel ulangan quti yoki M.2 plata | Turi va hajmi

## Slide 9
Kompyuter tizimlari · 6-mavzu
9 / 14
3-REJA · AMALIY MASHQ: QISMLAR XARITASINI TUZISH VA TIZIM BLOKINI QAYTA YIG‘ISH
Qismlar xaritasi va qayta yig‘ish
Qismlar aniqlangach, guruh tizim blokining soddalashtirilgan rasmini chizib, unda har bir qismni raqam bilan belgilaydi.

## Slide 10
Kompyuter tizimlari · 6-mavzu
10 / 14
3-REJA · AMALIY MASHQ: QISMLAR XARITASINI TUZISH VA TIZIM BLOKINI QAYTA YIG‘ISH
Natijani tekshirish
Kompyuter odatdagidek yoqilib, operatsion tizim yuklansa, ichki qismlarga zarar yetmaganligi tasdiqlanadi. Ventilyator shovqini o‘zgargan yoki ekranda tasvir chiqmasa, korpus qayta ochilib, kabellar va modullar holati tekshiriladi.

## Slide 11
Kompyuter tizimlari · 6-mavzu
11 / 14
3-REJA · AMALIY MASHQ: QISMLAR XARITASINI TUZISH VA TIZIM BLOKINI QAYTA YIG‘ISH
Tipik xatolar va ularni tuzatish
AMALIY TOPSHIRIQ
Xato | Oqibati | To‘g‘ri yo‘l
Kabelni rozetkadan uzmaslik | Tok urishi, qismlar shikastlanishi | Har doim to‘liq tarmoqdan uzish
Plata kontaktlariga barmoq tekkizish | Statik razryad, ifloslanish | Qismni faqat chetlaridan ushlash
Vintlarni stol ustida sochib qo‘yish | Vint plata ustiga tushib qisqa tutashuv | Vintlarni idishchada saqlash
Ichki kabelni tasodifan tortib yuborish | Qurilma yoki ventilyator ishlamay qoladi | Yopishdan oldin barcha ulanishlarni ko‘zdan kechirish

## Slide 12
Kompyuter tizimlari · 6-mavzu
12 / 14
6-MAVZU
Asosiy atamalar
Antistatik bilaguzuk
Tanadagi statik zaryadni korpusga yoki yerga olib ketadi.
Fonar va vintlar idishchasi
Ichki qismlarni yaxshi ko‘rish va vintlarni yo‘qotmaslik uchun.

## Slide 13
Kompyuter tizimlari · 6-mavzu
13 / 14
6-MAVZU
Mustahkamlash uchun savollar
1
Tizim blokini ochishdan oldin qanday xavfsizlik choralari ko‘riladi?
2
Antistatik bilaguzuk nima uchun kerak?
3
Nima uchun quvvat blokini ochish taqiqlanadi?
4
Tezkor xotira modulini tashqi ko‘rinishidan qanday tanish mumkin?
5
Korpus yopilgandan keyin ish natijasi qanday tekshiriladi?

## Slide 14
Kompyuter tizimlari · 6-mavzu
14 / 14
E’tiboringiz uchun rahmat!
Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.
Oydin Tashtemirova