## Slide 1
Kompyuter tizimlari · 9-mavzu
1 / 16
9
MAVZU
Nazariy · 2 soat
KOMPYUTER TIZIMLARI
Kompyuter tizimi komponentlarining vazifalari
Oydin Tashtemirova
Maxsus fan o‘qituvchisi
Piskent tuman 1-son texnikumi

## Slide 2
Kompyuter tizimlari · 9-mavzu
2 / 16
9-MAVZU
Mashg‘ulot rejasi
1
Hisoblash va boshqaruv komponentlari: protsessor, ona plata va chipset
2
Xotira ierarxiyasi: kesh, tezkor xotira va doimiy saqlash qurilmalari
3
Videokarta, quvvat bloki, sovutish tizimi va tarmoq adapterining tizimdagi o‘rni

## Slide 3
Kompyuter tizimlari · 9-mavzu
3 / 16
9-MAVZU
Maqsad va kutilayotgan natija
MAQSAD
O‘quvchilarga kompyuter tizimining har bir asosiy komponenti qanday vazifani bajarishi, komponentlar o‘zaro qanday hamkorlik qilishi va ularning kompyuter unumdorligiga ta’siri haqida bilim berish.
KUTILAYOTGAN NATIJA
Kompyuter tizimi komponentlarining vazifalarini to‘g‘ri belgilaydilar va har bir komponentning tizimdagi ahamiyatini sodda hayotiy misollar bilan tushuntira oladilar.

## Slide 4
Kompyuter tizimlari · 9-mavzu
4 / 16
1-REJA · HISOBLASH VA BOSHQARUV KOMPONENTLARI: PROTSESSOR, ONA PLATA VA CHIPSET
Komponentlar — yagona jamoa a’zolari
Kompyuter tizimini kichik korxonaga o‘xshatish mumkin: unda rahbar, ish stoli, arxiv, xabarchi va energiya manbai bor. Har bir komponent (tarkibiy qism) o‘z vazifasini bajaradi, ammo natija faqat ularning birgalikdagi ishida hosil bo‘ladi.

## Slide 5
Kompyuter tizimlari · 9-mavzu
5 / 16
1-REJA · HISOBLASH VA BOSHQARUV KOMPONENTLARI: PROTSESSOR, ONA PLATA VA CHIPSET
Protsessor (CPU) — tizimning «miyasi»
Markaziy protsessor (CPU) dastur buyruqlarini birma-bir o‘qiydi, ularni tahlil qiladi va bajaradi: arifmetik hisoblar, solishtirish, ma’lumotni bir joydan boshqa joyga ko‘chirish.
Yadrolar soni: bir vaqtda bajariladigan vazifalar soniga ta’sir qiladi (masalan, video montaj va brauzer bir paytda).
Takt chastotasi (GHz): bir soniyadagi ish sikllari soni; yuqori chastota — bitta vazifaning tezroq bajarilishi.
Kesh xotira: protsessor ichidagi juda tez xotira; tez-tez kerak bo‘ladigan ma’lumotni yaqinda saqlaydi.
O‘rnatilgan grafika: ko‘plab protsessorlarda oddiy videokarta vazifasini bajaradigan grafik yadro bor.

## Slide 6
Kompyuter tizimlari · 9-mavzu
6 / 16
1-REJA · HISOBLASH VA BOSHQARUV KOMPONENTLARI: PROTSESSOR, ONA PLATA VA CHIPSET
Ona plata va chipset
Ona plata (motherboard) — barcha komponentlarni bir-biriga ulaydigan asosiy plata. U protsessor uchun uyani (soket), RAM uchun slotlarni, kengaytirish kartalari uchun PCI Express slotlarini, disk ulagichlarini va tashqi portlarni o‘zida jamlaydi.

## Slide 7
Kompyuter tizimlari · 9-mavzu
7 / 16
2-REJA · XOTIRA IERARXIYASI: KESH, TEZKOR XOTIRA VA DOIMIY SAQLASH QURILMALARI
Nega xotira bir necha darajadan iborat?
Ideal xotira bir vaqtda juda tez, juda katta va arzon bo‘lishi kerak edi, ammo bunday xotira mavjud emas.
Daraja | Odatiy hajm | Asosiy vazifasi | Elektr o‘chganda
Registrlar va kesh (L1–L3) | Kilobaytlardan o‘nlab megabaytgacha | Protsessorga hozir kerak bo‘lgan ma’lumotni darhol berish | O‘chadi
Tezkor xotira (RAM) | 8–32 GB | Ishlab turgan dasturlar va ochiq fayllarni saqlash | O‘chadi
SSD | 256 GB – 2 TB | OT, dasturlar va fayllarni tez yuklash uchun doimiy saqlash | Saqlanadi
HDD | 1–8 TB va undan ko‘p | Katta hajmdagi arxiv va media fayllarni saqlash | Saqlanadi

## Slide 8
Kompyuter tizimlari · 9-mavzu
8 / 16
2-REJA · XOTIRA IERARXIYASI: KESH, TEZKOR XOTIRA VA DOIMIY SAQLASH QURILMALARI
Tezkor xotira (RAM) — «ish stoli»
RAM (Random Access Memory) — protsessor hozir ishlayotgan dastur va ma’lumotlarni vaqtincha saqlaydigan xotira. Uni ish stoliga o‘xshatish mumkin: stol qancha katta bo‘lsa, unda shuncha ko‘p hujjatni bir vaqtda ochiq qoldirish mumkin.

## Slide 9
Kompyuter tizimlari · 9-mavzu
9 / 16
2-REJA · XOTIRA IERARXIYASI: KESH, TEZKOR XOTIRA VA DOIMIY SAQLASH QURILMALARI
Doimiy saqlash qurilmalari — «arxiv»
Qattiq disk (HDD) va qattiq jismli disk (SSD) ma’lumotni elektr o‘chganda ham saqlaydi. Operatsion tizim, dasturlar, hujjatlar va rasmlar shu yerda turadi.
Misol 1: RAM 4 GB bo‘lgan kompyuterda 20 ta brauzer yorlig‘i ochilsa, tizim «qotib» qoladi — sabab protsessor emas, xotira yetishmasligi.
Misol 2: eski HDD ni SSD ga almashtirish ko‘pincha protsessorni almashtirishdan ham sezilarliroq tezlik beradi.

## Slide 10
Kompyuter tizimlari · 9-mavzu
10 / 16
3-REJA · VIDEOKARTA, QUVVAT BLOKI, SOVUTISH TIZIMI VA TARMOQ ADAPTERINING TIZIMDAGI O‘RNI
Videokarta (GPU)
Videokarta tasvirni hisoblab, monitorga yuboradi. Oddiy ofis ishlari uchun protsessorga o‘rnatilgan grafika yetarli, ammo 3D o‘yinlar, video montaj, muhandislik grafikasi va sun’iy intellekt dasturlari uchun alohida (diskret) videokarta kerak bo‘ladi.

## Slide 11
Kompyuter tizimlari · 9-mavzu
11 / 16
3-REJA · VIDEOKARTA, QUVVAT BLOKI, SOVUTISH TIZIMI VA TARMOQ ADAPTERINING TIZIMDAGI O‘RNI
Quvvat bloki (PSU)
Quvvat bloki elektr tarmog‘idagi 220 V o‘zgaruvchan tokni komponentlar uchun zarur bo‘lgan past kuchlanishli (12 V, 5 V, 3,3 V) o‘zgarmas tokka aylantiradi.

## Slide 12
Kompyuter tizimlari · 9-mavzu
12 / 16
3-REJA · VIDEOKARTA, QUVVAT BLOKI, SOVUTISH TIZIMI VA TARMOQ ADAPTERINING TIZIMDAGI O‘RNI
Sovutish tizimi
Protsessor, videokarta va quvvat bloki ishlaganda issiqlik ajratadi. Sovutish tizimi (radiator, ventilyatorlar, termopasta, ba’zan suyuq sovutish) bu issiqlikni korpusdan tashqariga chiqaradi.

## Slide 13
Kompyuter tizimlari · 9-mavzu
13 / 16
3-REJA · VIDEOKARTA, QUVVAT BLOKI, SOVUTISH TIZIMI VA TARMOQ ADAPTERINING TIZIMDAGI O‘RNI
Tarmoq adapteri
Tarmoq adapteri kompyuterni mahalliy tarmoq va Internetga ulaydi: simli (Ethernet, RJ-45 porti) yoki simsiz (Wi-Fi). Ko‘pchilik ona platalarda simli adapter o‘rnatilgan bo‘ladi.
Komponent | Asosiy vazifasi | Muammo bo‘lsa nima kuzatiladi
Protsessor | Buyruqlarni bajarish, hisoblash | Umumiy sekinlik, yuqori yuklama
RAM | Ishlayotgan dasturlarni vaqtincha saqlash | Ko‘p oyna ochilganda qotish
SSD/HDD | Ma’lumotlarni doimiy saqlash | Sekin yuklanish, fayllar yo‘qolishi
Quvvat bloki | Komponentlarni elektr bilan ta’minlash | O‘z-o‘zidan o‘chish, yoqilmaslik
Sovutish tizimi | Issiqlikni chiqarish | Shovqin, qizish, to‘satdan o‘chish

## Slide 14
Kompyuter tizimlari · 9-mavzu
14 / 16
9-MAVZU
Asosiy atamalar
Kesh xotira
Protsessor ichidagi juda tez xotira; tez-tez kerak bo‘ladigan ma’lumotni yaqinda saqlaydi.
Ona plata (motherboard)
Barcha komponentlarni bir-biriga ulaydigan asosiy plata.
O‘rnatilgan grafika
Ko‘plab protsessorlarda oddiy videokarta vazifasini bajaradigan grafik yadro bor.
RAM (Random Access Memory)
Protsessor hozir ishlayotgan dastur va ma’lumotlarni vaqtincha saqlaydigan xotira.
Takt chastotasi (GHz)
Bir soniyadagi ish sikllari soni; yuqori chastota — bitta vazifaning tezroq bajarilishi.
Yadrolar soni
Bir vaqtda bajariladigan vazifalar soniga ta’sir qiladi (masalan, video montaj va brauzer bir paytda).

## Slide 15
Kompyuter tizimlari · 9-mavzu
15 / 16
9-MAVZU
Mustahkamlash uchun savollar
1
Protsessorning qaysi ko‘rsatkichlari uning unumdorligiga ta’sir qiladi?
2
Ona plata va chipsetning tizimdagi vazifasi nimadan iborat?
3
Xotira ierarxiyasi nima va u nima uchun kerak?
4
RAM yetishmaganda kompyuterda qanday holat kuzatiladi va nima uchun?
5
Quvvat bloki va sovutish tizimidagi muammolar kompyuter ishiga qanday ta’sir qiladi?

## Slide 16
Kompyuter tizimlari · 9-mavzu
16 / 16
E’tiboringiz uchun rahmat!
Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.
Oydin Tashtemirova