## Slide 1
Kompyuter tizimlari · 11-mavzu
1 / 15
11
MAVZU
Amaliy · 2 soat
KOMPYUTER TIZIMLARI
Qattiq disk, SSD va boshqa xotira qurilmalarini aniqlash
Oydin Tashtemirova
Maxsus fan o‘qituvchisi
Piskent tuman 1-son texnikumi

## Slide 2
Kompyuter tizimlari · 11-mavzu
2 / 15
11-MAVZU
Mashg‘ulot rejasi
1
Xotira qurilmalarining turi, hajmi va ulanish interfeysini windows vositalari orqali aniqlash
2
Hdd, sata ssd, m.2 nvme va olinadigan xotira qurilmalarini tashqi belgilari bo‘yicha farqlash
3
Amaliy mashq: kompyuterdagi barcha xotira qurilmalari ro‘yxatini tuzish

## Slide 3
Kompyuter tizimlari · 11-mavzu
3 / 15
11-MAVZU
Maqsad va kutilayotgan natija
MAQSAD
O‘quvchilarga kompyuterdagi qattiq disk, SSD va olinadigan xotira qurilmalarining turi, hajmi, interfeysi va holatini dasturiy vositalar hamda tashqi belgilari bo‘yicha aniqlash ko‘nikmasini berish.
KUTILAYOTGAN NATIJA
Task Manager, Disk boshqaruvi, Disklarni optimallashtirish oynasi va PowerShell yordamida xotira qurilmalarini aniqlaydilar, HDD, SATA SSD va NVMe SSD ni tashqi ko‘rinishidan farqlaydilar.

## Slide 4
Kompyuter tizimlari · 11-mavzu
4 / 15
1-REJA · XOTIRA QURILMALARINING TURI, HAJMI VA ULANISH INTERFEYSINI WINDOWS VOSITALARI ORQALI…
Kerakli jihozlar va xavfsizlik eslatmasi
Mashg‘ulotda faqat ma’lumot ko‘riladi. Disk boshqaruvi oynasida bo‘limlarni o‘chirish, formatlash, harf o‘zgartirish kabi amallar qat’iyan man etiladi — bitta noto‘g‘ri bosish ma’lumotlarning yo‘qolishiga olib keladi.

## Slide 5
Kompyuter tizimlari · 11-mavzu
5 / 15
1-REJA · XOTIRA QURILMALARINING TURI, HAJMI VA ULANISH INTERFEYSINI WINDOWS VOSITALARI ORQALI…
Windows vositalari
Task Manager → Unumdorlik → Disk 0, Disk 1: yuqori o‘ng burchakda disk modeli, pastda turi (Windows 11 da «SSD (NVMe)», «SSD» yoki «HDD»), hajmi va qaysi bo‘limlar shu diskda joylashgani…
Disk boshqaruvi: («Win + X» → Disk boshqaruvi yoki «Win + R» → diskmgmt.msc): fizik disklar (Disk 0, Disk 1) va ulardagi bo‘limlar (C:, D:, tiklash bo‘limi) grafik…
Disklarni optimallashtirish: («Win + R» → dfrgui): «Media turi» ustunida «Qattiq jismli disk» yoki «Qattiq disk drayveri» yozuvi turadi.
PowerShell: «Get-PhysicalDisk | Select FriendlyName, MediaType, BusType, Size» — disk nomi, turi (SSD/HDD), shina turi (SATA, NVMe, USB) va hajmi.

## Slide 6
Kompyuter tizimlari · 11-mavzu
6 / 15
1-REJA · XOTIRA QURILMALARINING TURI, HAJMI VA ULANISH INTERFEYSINI WINDOWS VOSITALARI ORQALI…
Fizik disk va mantiqiy bo‘lim
Bitta fizik disk bir necha bo‘limga (tomga) ajratilishi mumkin: masalan, 512 GB SSD da C: va D: bo‘limlari bo‘lsa, «Kompyuter» oynasida ikkita disk ko‘rinadi, aslida esa qurilma bitta.

## Slide 7
Kompyuter tizimlari · 11-mavzu
7 / 15
2-REJA · HDD, SATA SSD, M.2 NVME VA OLINADIGAN XOTIRA QURILMALARINI TASHQI BELGILARI BO‘YICHA…
Xotira qurilmalarini tashqi ko‘rinishidan farqlash
M.2 qurilmalari yorlig‘ida 2280 kabi raqam bo‘ladi: birinchi ikki raqam — kenglik (22 mm), qolgani — uzunlik (80 mm). Bu raqam ona platadagi M.2 slotiga qurilma sig‘ish-sig‘masligini aniqlashga yordam beradi.
Qurilma | Tashqi belgilari | Ulanish
3,5 dyumli HDD | Og‘ir metall korpus, kaftdek katta | SATA ma’lumot va SATA quvvat kabeli
2,5 dyumli HDD yoki SSD | Yupqa, noutbuk diski o‘lchamida; SSD juda yengil | SATA ma’lumot va quvvat
M.2 SATA SSD | Kichik plata, ulagichida ikkita o‘yiq (B+M kalit) | Ona platadagi M.2 sloti, SATA rejimi
M.2 NVMe SSD | Kichik plata, ulagichida bitta o‘yiq (M kalit) | M.2 sloti, PCI Express shinasi
USB fleshka, SD karta | Kichik, olinadigan | USB port yoki karta o‘quvchi

## Slide 8
Kompyuter tizimlari · 11-mavzu
8 / 15
2-REJA · HDD, SATA SSD, M.2 NVME VA OLINADIGAN XOTIRA QURILMALARINI TASHQI BELGILARI BO‘YICHA…
Interfeys va tezlik farqi
Disk turi kompyuter tezligiga bevosita ta’sir qiladi. HDD ning odatiy o‘qish tezligi taxminan 100–200 MB/s, SATA SSD niki — 550 MB/s atrofida (SATA interfeysi chegarasi), NVMe SSD esa avlodiga qarab bir necha ming MB/s gacha tezlikka erishadi.

## Slide 9
Kompyuter tizimlari · 11-mavzu
9 / 15
2-REJA · HDD, SATA SSD, M.2 NVME VA OLINADIGAN XOTIRA QURILMALARINI TASHQI BELGILARI BO‘YICHA…
Olinadigan xotira qurilmalari
USB fleshka, tashqi disk va xotira kartalari Disk boshqaruvida «Olinadigan» yoki «Tashqi» deb belgilanadi, PowerShell da esa BusType qiymati «USB» bo‘ladi.

## Slide 10
Kompyuter tizimlari · 11-mavzu
10 / 15
3-REJA · AMALIY MASHQ: KOMPYUTERDAGI BARCHA XOTIRA QURILMALARI RO‘YXATINI TUZISH
Amaliy mashq bosqichlari
Task Manager → Unumdorlik bo‘limida barcha disklarni ko‘rib, model, tur va hajmni yozish.
Disk boshqaruvi oynasini ochib, har bir fizik diskdagi bo‘limlar va ularning hajmini yozish.
dfrgui oynasida «Media turi» ustunini tekshirish.
PowerShell da Get-PhysicalDisk buyrug‘ini bajarib, BusType qiymatini yozish.
USB fleshkani ulab, barcha vositalarda paydo bo‘lishini kuzatish va xavfsiz chiqarish.
Namunaviy qurilmalarni tashqi belgisiga qarab tasniflab, blankani to‘ldirish.

## Slide 11
Kompyuter tizimlari · 11-mavzu
11 / 15
3-REJA · AMALIY MASHQ: KOMPYUTERDAGI BARCHA XOTIRA QURILMALARI RO‘YXATINI TUZISH
Natijani tekshirish
Fizik disklar soni barcha vositalarda bir xil bo‘lishi kerak.

## Slide 12
Kompyuter tizimlari · 11-mavzu
12 / 15
3-REJA · AMALIY MASHQ: KOMPYUTERDAGI BARCHA XOTIRA QURILMALARI RO‘YXATINI TUZISH
Tipik xatolar va ularni tuzatish
AMALIY TOPSHIRIQ
Xato | Sabab | Tuzatish
C: va D: ikkita disk deb yozildi | Bo‘lim va fizik disk aralashtirildi | Disk boshqaruvida «Disk 0, Disk 1» ni sanash
M.2 SATA SSD «NVMe» deb aniqlandi | Faqat shakliga qarab xulosa qilindi | Ulagichdagi o‘yiqlar va BusType ni tekshirish
Disk hajmi «kamaygan» deb o‘ylandi | 1000 va 1024 hisob tizimlari farqi | Hajmni ikki usulda hisoblab izohlash
Fleshka ro‘yxatda yo‘q | Port ishlamaydi yoki drayver o‘rnatilmagan | Boshqa portga ulash, Qurilmalar dispetcherini tekshirish

## Slide 13
Kompyuter tizimlari · 11-mavzu
13 / 15
11-MAVZU
Asosiy atamalar
Disk boshqaruvi
(«Win + X» → Disk boshqaruvi yoki «Win + R» → diskmgmt.msc): fizik disklar (Disk 0, Disk 1) va ulardagi bo‘limlar (C:, D:, tiklash bo‘limi) grafik…
Disklarni optimallashtirish
(«Win + R» → dfrgui): «Media turi» ustunida «Qattiq jismli disk» yoki «Qattiq disk drayveri» yozuvi turadi.
PowerShell
«Get-PhysicalDisk | Select FriendlyName, MediaType, BusType, Size» — disk nomi, turi (SSD/HDD), shina turi (SATA, NVMe, USB) va hajmi.

## Slide 14
Kompyuter tizimlari · 11-mavzu
14 / 15
11-MAVZU
Mustahkamlash uchun savollar
1
Kompyuterdagi disk SSD yoki HDD ekanini qaysi Windows vositalari orqali aniqlash mumkin?
2
Fizik disk va mantiqiy bo‘lim (tom) o‘rtasidagi farq nimada?
3
M.2 SATA va M.2 NVMe SSD ni tashqi ko‘rinishidan qanday farqlash mumkin?
4
Nima uchun 512 GB SSD Windows da kichikroq hajm bilan ko‘rinadi?
5
Olinadigan qurilmani kompyuterdan nima uchun «xavfsiz chiqarish» kerak?

## Slide 15
Kompyuter tizimlari · 11-mavzu
15 / 15
E’tiboringiz uchun rahmat!
Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.
Oydin Tashtemirova