## Slide 1
Kompyuter tizimlari · 12-mavzu
1 / 14
12
MAVZU
Nazariy · 2 soat
KOMPYUTER TIZIMLARI
Kompyuterning asosiy qurilmalari
Oydin Tashtemirova
Maxsus fan o‘qituvchisi
Piskent tuman 1-son texnikumi

## Slide 2
Kompyuter tizimlari · 12-mavzu
2 / 14
12-MAVZU
Mashg‘ulot rejasi
1
Asosiy qurilmalar tushunchasi va kompyuterning minimal ish konfiguratsiyasi
2
Tizim bloki va monitor: turlari va asosiy texnik tavsiflari
3
Klaviatura va sichqoncha: turlari, tavsiflari va tanlash mezonlari

## Slide 3
Kompyuter tizimlari · 12-mavzu
3 / 14
12-MAVZU
Maqsad va kutilayotgan natija
MAQSAD
O‘quvchilarga kompyuterning asosiy qurilmalari, ularning turlari va texnik tavsiflari hamda foydalanuvchi ehtiyojiga qarab qurilma tanlash mezonlari haqida bilim berish.
KUTILAYOTGAN NATIJA
Kompyuterning asosiy qurilmalarini sanab, ularning turlari va asosiy tavsiflarini izohlaydilar hamda ofis yoki o‘quv xonasi uchun mos qurilmalarni asoslab tanlay oladilar.

## Slide 4
Kompyuter tizimlari · 12-mavzu
4 / 14
1-REJA · ASOSIY QURILMALAR TUSHUNCHASI VA KOMPYUTERNING MINIMAL ISH KONFIGURATSIYASI
Asosiy qurilmalar nima?
Asosiy qurilmalar — kompyuter bilan to‘laqonli ishlash uchun albatta zarur bo‘lgan qurilmalar. Statsionar kompyuterda ular to‘rtta: tizim bloki, monitor, klaviatura va sichqoncha. Ularsiz foydalanuvchi ma’lumot kirita olmaydi yoki natijani ko‘ra olmaydi.

## Slide 5
Kompyuter tizimlari · 12-mavzu
5 / 14
1-REJA · ASOSIY QURILMALAR TUSHUNCHASI VA KOMPYUTERNING MINIMAL ISH KONFIGURATSIYASI
Minimal ish konfiguratsiyasi
IT-servis markaziga yangi kompyuter keltirilganda, avvalo uning minimal konfiguratsiyasi yig‘iladi: tizim bloki, monitor, klaviatura va sichqoncha ulanadi va kompyuter ishga tushiriladi.
Tizim bloki: axborotni qayta ishlaydi va saqlaydi.
Monitor: axborotni tasvir ko‘rinishida chiqaradi.
Klaviatura: matn, raqam va buyruqlarni kiritadi.
Sichqoncha: ekrandagi ko‘rsatkichni boshqaradi, ob’ektlarni tanlaydi va harakatlantiradi.

## Slide 6
Kompyuter tizimlari · 12-mavzu
6 / 14
2-REJA · TIZIM BLOKI VA MONITOR: TURLARI VA ASOSIY TEXNIK TAVSIFLARI
Tizim bloki turlari
Tizim bloki korpus o‘lchamiga ko‘ra Tower (tik turadigan: to‘liq, o‘rta, mini), Desktop (yotqizib qo‘yiladigan) va kichik mini-PC turlariga bo‘linadi.

## Slide 7
Kompyuter tizimlari · 12-mavzu
7 / 14
2-REJA · TIZIM BLOKI VA MONITOR: TURLARI VA ASOSIY TEXNIK TAVSIFLARI
Monitorning asosiy tavsiflari
Tavsif | Izoh | Odatiy qiymatlar
Diagonal | Ekranning qarama-qarshi burchaklari orasidagi masofa (dyuymda) | 21,5; 24; 27 dyuym
Ruxsat | Gorizontal va vertikal piksellar soni | 1920×1080 (Full HD), 2560×1440, 3840×2160 (4K)
Matritsa turi | Tasvir sifati va ko‘rish burchagini belgilaydi | IPS, VA, TN, OLED
Yangilanish chastotasi | Bir soniyada tasvir necha marta yangilanadi | 60, 75, 144 Hz
Ulanish portlari | Tizim blokiga ulanish usuli | HDMI, DisplayPort, VGA

## Slide 8
Kompyuter tizimlari · 12-mavzu
8 / 14
2-REJA · TIZIM BLOKI VA MONITOR: TURLARI VA ASOSIY TEXNIK TAVSIFLARI
Matritsa turlarini taqqoslash
Ofis xodimi uchun 24 dyumli, Full HD ruxsatli IPS monitor odatda yetarli; grafik dizayner uchun yuqori ruxsat va ranglarni aniq ko‘rsatish muhim; o‘yinlar uchun esa yuqori yangilanish chastotasi qadrlanadi.
IPS: ranglari tabiiy, ko‘rish burchagi keng — ofis, dizayn va o‘qish uchun eng ko‘p tanlanadigan tur.
VA: qora rang chuqur, kontrast yuqori — film ko‘rish va umumiy foydalanish uchun qulay.
TN: arzon va tez, lekin yon tomondan qaralganda ranglar buziladi.
OLED: har bir piksel o‘zi nur chiqaradi, kontrast juda yuqori, ammo narxi baland.

## Slide 9
Kompyuter tizimlari · 12-mavzu
9 / 14
3-REJA · KLAVIATURA VA SICHQONCHA: TURLARI, TAVSIFLARI VA TANLASH MEZONLARI
Klaviatura turlari
Klaviaturalar o‘lchami bo‘yicha ham farqlanadi: to‘liq o‘lchamli klaviaturada raqamli blok bo‘ladi — buxgalter va operatorlar uchun qulay; ixcham (TKL) klaviaturada esa raqamli blok yo‘q, stolda kam joy egallaydi.
Turi | Xususiyati | Qayerda qulay
Membranali | Arzon, jim, tugmalari yumshoq bosiladi | Ofis, o‘quv xonasi
Mexanik | Har bir tugma ostida alohida kalit, chidamli, aniq bosiladi | Ko‘p matn teruvchilar, o‘yinchilar
Orolcha (noutbuk tipidagi) | Yupqa, tugmalar yo‘li qisqa | Noutbuklar, ixcham ish o‘rni

## Slide 10
Kompyuter tizimlari · 12-mavzu
10 / 14
3-REJA · KLAVIATURA VA SICHQONCHA: TURLARI, TAVSIFLARI VA TANLASH MEZONLARI
Sichqoncha va uning tavsiflari
Sensor turi: optik (LED) yoki lazerli; lazerli sichqoncha ko‘proq sirtlarda ishlaydi.
DPI (sezgirlik): sichqoncha 1 dyuym siljiganda ko‘rsatkich necha nuqta harakatlanishi; ofis uchun 800–1600 DPI yetarli.
Ulanish: simli (USB) — batareya kerak emas, simsiz — harakat erkin, lekin batareya yoki zaryad talab qiladi.
Ergonomika: kaft o‘lchamiga mos shakl qo‘l charchashini kamaytiradi.

## Slide 11
Kompyuter tizimlari · 12-mavzu
11 / 14
3-REJA · KLAVIATURA VA SICHQONCHA: TURLARI, TAVSIFLARI VA TANLASH MEZONLARI
Tanlash mezonlari
Asosiy qurilmalarni tanlashda «eng qimmati — eng yaxshisi» qoidasi to‘g‘ri emas. Avval foydalanuvchining vazifasi aniqlanadi: matn terish, jadval bilan ishlash, grafika yoki o‘yin. So‘ngra byudjet, ish o‘rnidagi joy va ulanish portlari hisobga olinadi.

## Slide 12
Kompyuter tizimlari · 12-mavzu
12 / 14
12-MAVZU
Asosiy atamalar
Asosiy qurilmalar
Kompyuter bilan to‘laqonli ishlash uchun albatta zarur bo‘lgan qurilmalar.
DPI (sezgirlik)
Sichqoncha 1 dyuym siljiganda ko‘rsatkich necha nuqta harakatlanishi; ofis uchun 800–1600 DPI yetarli.
IPS
Ranglari tabiiy, ko‘rish burchagi keng — ofis, dizayn va o‘qish uchun eng ko‘p tanlanadigan tur.
Klaviatura
Matn, raqam va buyruqlarni kiritadi.
OLED
Har bir piksel o‘zi nur chiqaradi, kontrast juda yuqori, ammo narxi baland.
Sensor turi
Optik (LED) yoki lazerli; lazerli sichqoncha ko‘proq sirtlarda ishlaydi.

## Slide 13
Kompyuter tizimlari · 12-mavzu
13 / 14
12-MAVZU
Mustahkamlash uchun savollar
1
Qaysi qurilmalar kompyuterning asosiy qurilmalari hisoblanadi va nima uchun?
2
Minimal ish konfiguratsiyasi nima va u nosozlikni aniqlashda qanday yordam beradi?
3
Monitorning qaysi tavsiflari tasvir sifatiga ta’sir qiladi?
4
Membranali va mexanik klaviaturaning farqi nimada?
5
Sichqonchaning DPI ko‘rsatkichi nimani bildiradi?

## Slide 14
Kompyuter tizimlari · 12-mavzu
14 / 14
E’tiboringiz uchun rahmat!
Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.
Oydin Tashtemirova