## Slide 1
Kompyuter tizimlari · 13-mavzu
1 / 14
13
MAVZU
Nazariy · 2 soat
KOMPYUTER TIZIMLARI
Kompyuterning qo‘shimcha qurilmalari
Oydin Tashtemirova
Maxsus fan o‘qituvchisi
Piskent tuman 1-son texnikumi

## Slide 2
Kompyuter tizimlari · 13-mavzu
2 / 14
13-MAVZU
Mashg‘ulot rejasi
1
Qo‘shimcha (periferik) qurilmalar tushunchasi va tasnifi
2
Axborot kiritish va chiqarishning qo‘shimcha qurilmalari
3
Axborot saqlash, aloqa va quvvat ta’minoti qurilmalari

## Slide 3
Kompyuter tizimlari · 13-mavzu
3 / 14
13-MAVZU
Maqsad va kutilayotgan natija
MAQSAD
O‘quvchilarga kompyuterning qo‘shimcha (periferik) qurilmalari, ularning vazifasi, turlari va asosiy texnik ko‘rsatkichlari haqida bilim berish.
KUTILAYOTGAN NATIJA
Qo‘shimcha qurilmalarni vazifasiga ko‘ra tasniflaydilar, ularning asosiy ko‘rsatkichlarini izohlaydilar va ish vaziyatiga mos qurilmani tanlay oladilar.

## Slide 4
Kompyuter tizimlari · 13-mavzu
4 / 14
1-REJA · QO‘SHIMCHA (PERIFERIK) QURILMALAR TUSHUNCHASI VA TASNIFI
Qo‘shimcha qurilma nima?
Kompyuterning ishlashi uchun zarur bo‘lgan minimal to‘plam — tizim bloki, monitor, klaviatura va sichqoncha — asosiy qurilmalar deb ataladi.
Periferik qurilmalar kompyuterga tashqi portlar (USB, HDMI, audio uyalar, tarmoq porti) yoki simsiz aloqa (Wi-Fi, Bluetooth) orqali ulanadi.

## Slide 5
Kompyuter tizimlari · 13-mavzu
5 / 14
1-REJA · QO‘SHIMCHA (PERIFERIK) QURILMALAR TUSHUNCHASI VA TASNIFI
Qo‘shimcha qurilmalarning tasnifi
Qurilmalarni bunday guruhlash IT-servis mutaxassisiga nosozlikni qidirishda ham yordam beradi: masalan, «kompyuterdan ovoz chiqmayapti» degan murojaatda faqat chiqarish qurilmalari zanjiri — kolonka, kabel, ovoz kartasi va drayver tekshiriladi.
Kiritish qurilmalari: skaner, veb-kamera, mikrofon, grafik planshet, shtrix-kod skaneri, o‘yin manipulyatori (joystik, geympad).
Chiqarish qurilmalari: printer, kolonka, quloqchin, videoproyektor, plotter.
Kiritish-chiqarish qurilmalari: ko‘p funksiyali qurilma (MFU), sensorli ekran, garnitura (quloqchin va mikrofon).
Tashqi xotira qurilmalari: USB-fleshka, tashqi qattiq disk va SSD, xotira kartasi va kartrider.
Aloqa qurilmalari: Wi-Fi va Bluetooth adapterlar, modem, marshrutizator (router).
Quvvat ta’minoti qurilmalari: uzluksiz quvvat manbai (UPS), kuchlanish stabilizatori, filtrli uzatgich.

## Slide 6
Kompyuter tizimlari · 13-mavzu
6 / 14
2-REJA · AXBOROT KIRITISH VA CHIQARISHNING QO‘SHIMCHA QURILMALARI
Printerlar
Printer — matn va tasvirni qog‘ozga chiqaruvchi qurilma. Ofis va o‘quv yurtlarida asosan uch turdagi printer uchraydi.
Printer turi | Ishlash asosi | Afzalligi | Kamchiligi
Lazerli | Toner kukuni barabanga yopishib, qizdirib qog‘ozga mahkamlanadi | Tez, sahifa tannarxi arzon | Rangli modellari qimmat
Purkagichli (siyohli) | Mayda soplolardan siyoh tomchilari purkaladi | Rangli fotosuratlar sifatli | Uzoq ishlatilmasa soplo qurib qoladi
Matritsali | Ignalar bo‘yoqli lenta orqali qog‘ozga uriladi | Ko‘p nusxali blankalarga chop etadi | Shovqinli, sifati past
Termoprinter | Maxsus termoqog‘oz qizdirilib qorayadi | Kassa cheklari va yorliqlar uchun qulay | Chop etilgan matn vaqt o‘tib o‘chadi

## Slide 7
Kompyuter tizimlari · 13-mavzu
7 / 14
2-REJA · AXBOROT KIRITISH VA CHIQARISHNING QO‘SHIMCHA QURILMALARI
Skaner va ko‘p funksiyali qurilma
Skaner qog‘ozdagi matn yoki tasvirni raqamli faylga aylantiradi. Eng keng tarqalgani — planshetli skaner: hujjat oyna ustiga qo‘yiladi, ostidan yorug‘lik manbai va sensorlar chizig‘i harakatlanadi.

## Slide 8
Kompyuter tizimlari · 13-mavzu
8 / 14
2-REJA · AXBOROT KIRITISH VA CHIQARISHNING QO‘SHIMCHA QURILMALARI
Audio va video qurilmalar
Kolonkalar va quloqchinlar: ovozni chiqaradi; quvvati vattda (W), chastota diapazoni gertsda (Hz) o‘lchanadi. Faol kolonkalarda o‘z kuchaytirgichi bo‘ladi.
Mikrofon: ovozni elektr signaliga aylantiradi; onlayn dars va videoqo‘ng‘iroqlar uchun zarur.
Veb-kamera: videotasvirni uzatadi; asosiy ko‘rsatkichi — ruxsat (720p, 1080p) va kadr chastotasi (30 kadr/s).
Videoproyektor: tasvirni katta ekranga yoki devorga tushiradi; yorqinligi lyumenda o‘lchanadi, sinf xonasida odatda 3000 lyumen va undan yuqori yorqinlik tavsiya…

## Slide 9
Kompyuter tizimlari · 13-mavzu
9 / 14
3-REJA · AXBOROT SAQLASH, ALOQA VA QUVVAT TA’MINOTI QURILMALARI
Tashqi xotira qurilmalari
Ma’lumotni ko‘chirish va zaxira nusxa saqlash uchun tashqi xotira qurilmalaridan foydalaniladi. USB-fleshka kichik va arzon, lekin uzoq muddatli arxiv uchun ishonchli emas.
Qurilma | Odatdagi hajmi | Qo‘llanish sohasi
USB-fleshka | 16–256 GB | Fayllarni tez ko‘chirish, o‘rnatish fleshkasi
Tashqi HDD | 1–5 TB | Zaxira nusxalar, katta arxivlar
Tashqi SSD | 256 GB – 2 TB | Tez ishlash talab qilinadigan loyihalar
Xotira kartasi | 32–512 GB | Fotoapparat, telefon, videoregistrator

## Slide 10
Kompyuter tizimlari · 13-mavzu
10 / 14
3-REJA · AXBOROT SAQLASH, ALOQA VA QUVVAT TA’MINOTI QURILMALARI
Aloqa qurilmalari
Kompyuterni tarmoqqa ulash uchun tarmoq adapterlari kerak. Ko‘pchilik ona platalarda simli tarmoq porti (Ethernet, RJ-45) o‘rnatilgan bo‘ladi. Simsiz ulanish uchun ichki yoki USB Wi-Fi adapter ishlatiladi.

## Slide 11
Kompyuter tizimlari · 13-mavzu
11 / 14
3-REJA · AXBOROT SAQLASH, ALOQA VA QUVVAT TA’MINOTI QURILMALARI
Quvvat ta’minoti qurilmalari
Elektr tarmog‘idagi kuchlanish sakrashi va to‘satdan o‘chishi kompyuter uchun xavfli: saqlanmagan ma’lumot yo‘qoladi, disk yoki quvvat bloki shikastlanishi mumkin.
Tanlash qoidasi 1: qurilma kompyuterdagi bo‘sh portlar va operatsion tizim versiyasi bilan mos bo‘lishi kerak.
Tanlash qoidasi 2: sarflash materiallari (kartrij, toner) narxi va topilishini oldindan bilib olish lozim.
Tanlash qoidasi 3: ishlab chiqaruvchi saytida Windows 10/11 uchun drayver mavjudligini tekshirish kerak.

## Slide 12
Kompyuter tizimlari · 13-mavzu
12 / 14
13-MAVZU
Asosiy atamalar
Aloqa qurilmalari
Wi-Fi va Bluetooth adapterlar, modem, marshrutizator (router).
Chiqarish qurilmalari
Printer, kolonka, quloqchin, videoproyektor, plotter.
Kiritish qurilmalari
Skaner, veb-kamera, mikrofon, grafik planshet, shtrix-kod skaneri, o‘yin manipulyatori (joystik, geympad).
Kiritish-chiqarish qurilmalari
Ko‘p funksiyali qurilma (MFU), sensorli ekran, garnitura (quloqchin va mikrofon).
Kolonkalar va quloqchinlar
Ovozni chiqaradi; quvvati vattda (W), chastota diapazoni gertsda (Hz) o‘lchanadi.
Mikrofon
Ovozni elektr signaliga aylantiradi; onlayn dars va videoqo‘ng‘iroqlar uchun zarur.

## Slide 13
Kompyuter tizimlari · 13-mavzu
13 / 14
13-MAVZU
Mustahkamlash uchun savollar
1
Asosiy va qo‘shimcha (periferik) qurilmalar o‘rtasida qanday farq bor?
2
Lazerli va purkagichli printerlarning ishlash asosi qanday farqlanadi?
3
Ko‘p funksiyali qurilma (MFU) qanday vazifalarni bajaradi?
4
Tashqi HDD va tashqi SSD dan qaysi biri qachon afzal?
5
Uzluksiz quvvat manbai (UPS) nima uchun kerak va uning quvvati qanday birlikda ko‘rsatiladi?

## Slide 14
Kompyuter tizimlari · 13-mavzu
14 / 14
E’tiboringiz uchun rahmat!
Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.
Oydin Tashtemirova