## Slide 1
Kompyuter tizimlari · 14-mavzu
1 / 15
14
MAVZU
Amaliy · 2 soat
KOMPYUTER TIZIMLARI
Klaviatura, sichqoncha, monitor va boshqa asosiy qurilmalarni ulash
Oydin Tashtemirova
Maxsus fan o‘qituvchisi
Piskent tuman 1-son texnikumi

## Slide 2
Kompyuter tizimlari · 14-mavzu
2 / 15
14-MAVZU
Mashg‘ulot rejasi
1
Tizim blokining tashqi portlari va ularni tanib olish
2
Klaviatura, sichqoncha, monitor va quvvat kabellarini ulash tartibi
3
Amaliy mashq: ish o‘rnini yig‘ish, yoqish va ulanishlarni tekshirish

## Slide 3
Kompyuter tizimlari · 14-mavzu
3 / 15
14-MAVZU
Maqsad va kutilayotgan natija
MAQSAD
O‘quvchilarga tizim bloki portlarini tanib olish, klaviatura, sichqoncha, monitor va quvvat kabellarini to‘g‘ri va xavfsiz ulash hamda ish o‘rnini ishga tushirish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.
KUTILAYOTGAN NATIJA
Portlarni shakli va belgisiga ko‘ra aniqlaydilar, asosiy qurilmalarni to‘g‘ri ketma-ketlikda ulaydilar va ish o‘rnining to‘liq ishlashini tekshira oladilar.

## Slide 4
Kompyuter tizimlari · 14-mavzu
4 / 15
1-REJA · TIZIM BLOKINING TASHQI PORTLARI VA ULARNI TANIB OLISH
Tizim blokining tashqi portlari
Tizim blokining orqa panelida ona plata portlari (I/O panel) va videokarta portlari joylashgan. Old panelda odatda bir nechta USB port, quloqchin va mikrofon uyalari bo‘ladi.
Port | Tashqi ko‘rinishi | Nima ulanadi
USB-A | To‘rtburchak yassi uya; USB 3.x lari ko‘pincha ko‘k rangda | Klaviatura, sichqoncha, fleshka, printer
USB-C | Kichik oval, ikki tomonlama ulanadi | Zamonaviy qurilmalar, ba’zi monitorlar
PS/2 | Dumaloq, 6 kontaktli; binafsha — klaviatura, yashil — sichqoncha | Eski klaviatura va sichqoncha
HDMI | Trapetsiyasimon yassi uya | Monitor, televizor, proyektor (tasvir va ovoz)
DisplayPort | Bir burchagi kesilgan to‘rtburchak | Monitor (yuqori chastotali)

## Slide 5
Kompyuter tizimlari · 14-mavzu
5 / 15
1-REJA · TIZIM BLOKINING TASHQI PORTLARI VA ULARNI TANIB OLISH
Monitorni qaysi portga ulash kerak?
Agar kompyuterda alohida (diskret) videokarta o‘rnatilgan bo‘lsa, monitor albatta videokarta portiga ulanadi — u odatda orqa panelning pastki qismida, gorizontal joylashgan bo‘ladi.

## Slide 6
Kompyuter tizimlari · 14-mavzu
6 / 15
1-REJA · TIZIM BLOKINING TASHQI PORTLARI VA ULARNI TANIB OLISH
Kerakli jihozlar
Tizim bloki va uning quvvat kabeli (C13 uchli kabel).
Monitor, uning quvvat kabeli yoki adapteri va video kabel (HDMI, DisplayPort yoki VGA).
USB klaviatura va sichqoncha (yoki PS/2).
Yerga ulangan rozetka va filtrli uzatgich.

## Slide 7
Kompyuter tizimlari · 14-mavzu
7 / 15
2-REJA · KLAVIATURA, SICHQONCHA, MONITOR VA QUVVAT KABELLARINI ULASH TARTIBI
Xavfsizlik eslatmasi
Barcha kabellar quvvat o‘chirilgan holatda ulanadi. Quvvat kabeli va uzatgich eng oxirida rozetkaga ulanadi. Kabellar o‘tish yo‘lida yotmasligi, stul g‘ildiragi ostida qolmasligi kerak. Nam qo‘l bilan vilka va rozetkaga tegilmaydi.

## Slide 8
Kompyuter tizimlari · 14-mavzu
8 / 15
2-REJA · KLAVIATURA, SICHQONCHA, MONITOR VA QUVVAT KABELLARINI ULASH TARTIBI
Ulash ketma-ketligi
Tizim bloki va monitorni stolga barqaror o‘rnatish; tizim blokining orqa qismi ventilyatsiya uchun devordan kamida 10 sm uzoqda bo‘lsin.
Uzatgich o‘chirilganligiga va tizim bloki ortidagi quvvat kaliti «O» holatida ekaniga ishonch hosil qilish.
Video kabelni avval monitorga, so‘ng tizim blokining videokarta portiga ulash; VGA va DVI kabellarining vintlarini qo‘lda burab mahkamlash.
Klaviatura va sichqonchani orqa paneldagi USB portlarga ulash (PS/2 bo‘lsa — rangiga mos uyaga, faqat kompyuter o‘chiq holatda).
Monitor quvvat kabelini monitorga va uzatgichga ulash.
Tizim bloki quvvat kabelini quvvat blokidagi uyaga, keyin uzatgichga ulash.

## Slide 9
Kompyuter tizimlari · 14-mavzu
9 / 15
2-REJA · KLAVIATURA, SICHQONCHA, MONITOR VA QUVVAT KABELLARINI ULASH TARTIBI
Ulanishni tekshirish
Monitor: ishlab chiqaruvchi logotipi yoki POST ekrani, so‘ng Windows kirish oynasi paydo bo‘lishi kerak.
Klaviatura: Caps Lock va Num Lock tugmalari bosilganda indikatorlar yonishi, parol maydoniga matn kiritilishi.
Sichqoncha: optik sensor nuri yonishi, kursor ekranda silliq harakatlanishi.
Tasvir sozligi: Sozlamalar → Tizim → Displey bo‘limida tavsiya etilgan (Recommended) ruxsat tanlanganini tekshirish.

## Slide 10
Kompyuter tizimlari · 14-mavzu
10 / 15
3-REJA · AMALIY MASHQ: ISH O‘RNINI YIG‘ISH, YOQISH VA ULANISHLARNI TEKSHIRISH
Tipik xatolar va ularni tuzatish
Belgi | Ehtimoliy sabab | Tuzatish usuli
Monitorda «No Signal» yozuvi | Kabel ona plata portiga ulangan yoki monitorda kirish manbai noto‘g‘ri | Kabelni videokartaga ulash; monitor menyusida kirishni (HDMI/DP)…
Ekran butunlay qora, indikator yonmaydi | Monitor quvvat kabeli ulanmagan | Quvvat kabelini va monitor tugmasini tekshirish
Klaviatura ishlamaydi | Old paneldagi USB port ulanmagan yoki nosoz | Orqa paneldagi boshqa USB portga ulash
Kursor sakraydi | Sichqoncha yaltiroq yoki shaffof sirtda | Sichqoncha gilamchasidan foydalanish, sensorni tozalash
Tasvir xira, harflar cho‘zilgan | Ruxsat noto‘g‘ri tanlangan | Displey sozlamalarida tavsiya etilgan ruxsatni o‘rnatish

## Slide 11
Kompyuter tizimlari · 14-mavzu
11 / 15
3-REJA · AMALIY MASHQ: ISH O‘RNINI YIG‘ISH, YOQISH VA ULANISHLARNI TEKSHIRISH
Ish o‘rnini ergonomik tashkil etish
Qurilmalarni ulagandan so‘ng ular qulay joylashtiriladi: monitorning yuqori cheti ko‘z sathida yoki biroz pastda, ko‘zdan ekrangacha masofa 50–70 sm. Klaviatura tirsak sathida, sichqoncha esa klaviatura yonida, qo‘l uzatilmaydigan joyda bo‘lishi kerak.

## Slide 12
Kompyuter tizimlari · 14-mavzu
12 / 15
3-REJA · AMALIY MASHQ: ISH O‘RNINI YIG‘ISH, YOQISH VA ULANISHLARNI TEKSHIRISH
Ishni yakunlash
Mashg‘ulot oxirida kompyuter Boshlash → Quvvat → O‘chirish buyrug‘i bilan to‘g‘ri o‘chiriladi, so‘ng uzatgich o‘chiriladi. Kabellarni uzish teskari tartibda — avval quvvat, keyin ma’lumot kabellari — bajariladi.
AMALIY TOPSHIRIQ
Juftlikda o‘quvchilar o‘chirilgan va kabellari ajratilgan ish o‘rnini mustaqil yig‘adi: monitor (videokarta porti orqali), klaviatura, sichqoncha va quvvat kabellarini…

## Slide 13
Kompyuter tizimlari · 14-mavzu
13 / 15
14-MAVZU
Asosiy atamalar
Tasvir sozligi
Sozlamalar → Tizim → Displey bo‘limida tavsiya etilgan (Recommended) ruxsat tanlanganini tekshirish.

## Slide 14
Kompyuter tizimlari · 14-mavzu
14 / 15
14-MAVZU
Mustahkamlash uchun savollar
1
Tizim blokidagi HDMI, DisplayPort va VGA portlarini qanday farqlash mumkin?
2
Diskret videokarta bo‘lsa, monitor qaysi portga ulanishi kerak va nima uchun?
3
Nega PS/2 qurilmalari faqat kompyuter o‘chiq holatda ulanadi?
4
Monitorda «No Signal» yozuvi chiqsa, nimalarni tekshirish kerak?
5
Kabellarni ulash va uzishda qanday xavfsizlik qoidalariga rioya qilinadi?

## Slide 15
Kompyuter tizimlari · 14-mavzu
15 / 15
E’tiboringiz uchun rahmat!
Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.
Oydin Tashtemirova