## Slide 1
Kompyuter tizimlari · 15-mavzu
1 / 15
15
MAVZU
Amaliy · 2 soat
KOMPYUTER TIZIMLARI
Printer, skaner, kolonka va boshqa qo‘shimcha qurilmalarni ulash
Oydin Tashtemirova
Maxsus fan o‘qituvchisi
Piskent tuman 1-son texnikumi

## Slide 2
Kompyuter tizimlari · 15-mavzu
2 / 15
15-MAVZU
Mashg‘ulot rejasi
1
Qo‘shimcha qurilmalarni ulashga tayyorgarlik va drayverlar
2
Printer, skaner va audio qurilmalarni ulash hamda sozlash tartibi
3
Amaliy mashq: printerni o‘rnatish, sinov sahifasini chop etish va ovozni sozlash

## Slide 3
Kompyuter tizimlari · 15-mavzu
3 / 15
15-MAVZU
Maqsad va kutilayotgan natija
MAQSAD
O‘quvchilarga printer, skaner, kolonka, mikrofon va veb-kamera kabi qo‘shimcha qurilmalarni kompyuterga ulash, drayver o‘rnatish va Windows sozlamalarida ularni tekshirish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.
KUTILAYOTGAN NATIJA
Qo‘shimcha qurilmalarni to‘g‘ri ulaydilar, drayverni o‘rnatadilar, sinov sahifasini chop etadilar, hujjatni skanerlaydilar va ovoz qurilmalarini sozlay oladilar.

## Slide 4
Kompyuter tizimlari · 15-mavzu
4 / 15
1-REJA · QO‘SHIMCHA QURILMALARNI ULASHGA TAYYORGARLIK VA DRAYVERLAR
Drayver va uning ahamiyati
Drayver — operatsion tizimga qurilma bilan qanday ishlashni «o‘rgatadigan» maxsus dastur. Windows 10/11 ko‘plab printer, skaner va audio qurilmalar uchun drayverni Windows Update orqali avtomatik o‘rnatadi.
Ishonchli manba: faqat ishlab chiqaruvchining rasmiy sayti (Qo‘llab-quvvatlash yoki Support bo‘limi) yoki qurilma bilan birga kelgan disk.
Moslik: drayver Windows versiyasi (10 yoki 11) va razryadiga (64-bit) mos bo‘lishi kerak.
Model nomi: qurilma korpusidagi yoki ostidagi yorliqdan aniq model aniqlanadi.
Xavf: noma’lum «drayver to‘plami» saytlaridan yuklangan fayllar ko‘pincha zararli dastur tarqatadi.

## Slide 5
Kompyuter tizimlari · 15-mavzu
5 / 15
1-REJA · QO‘SHIMCHA QURILMALARNI ULASHGA TAYYORGARLIK VA DRAYVERLAR
Kerakli jihozlar va xavfsizlik
Ish uchun kompyuter, USB printer yoki MFU, skaner, kolonka, mikrofon, veb-kamera va ularning kabellari kerak. Printer va skaner tarmoqqa faqat quvvat kabeli butun bo‘lganda ulanadi.

## Slide 6
Kompyuter tizimlari · 15-mavzu
6 / 15
1-REJA · QO‘SHIMCHA QURILMALARNI ULASHGA TAYYORGARLIK VA DRAYVERLAR
Qurilmalar uchun ulanish usullari
Qurilma | Ulanish | Windows’dagi bo‘lim
Printer, MFU | USB-B kabel, Wi-Fi yoki Ethernet | Sozlamalar → Bluetooth va qurilmalar → Printerlar va skanerlar
Skaner | USB-B yoki MFU tarkibida | Printerlar va skanerlar; «Windows Faks va Skaner» dasturi
Kolonka | 3,5 mm yashil uya, USB yoki Bluetooth | Sozlamalar → Tizim → Ovoz → Chiqish
Mikrofon | 3,5 mm pushti uya yoki USB | Sozlamalar → Tizim → Ovoz → Kiritish
Veb-kamera | USB | Kamera ilovasi; Sozlamalar → Bluetooth va qurilmalar → Kameralar

## Slide 7
Kompyuter tizimlari · 15-mavzu
7 / 15
2-REJA · PRINTER, SKANER VA AUDIO QURILMALARNI ULASH HAMDA SOZLASH TARTIBI
Printerni ulash va o‘rnatish
Printerni qadoq lentalaridan tozalab, kartrij yoki toner kartrijini o‘rnatish, lotokka A4 qog‘oz solish.
Printerni quvvat tarmog‘iga ulab yoqish, USB kabelni avval printerga, so‘ng kompyuterga ulash.
Windows qurilmani aniqlashini kutish; Windows 11 da: Sozlamalar → Bluetooth va qurilmalar → Printerlar va skanerlar (Windows 10 da: Sozlamalar →…
Printer ro‘yxatda chiqmasa, «Qurilma qo‘shish» tugmasini bosish; topilmasa — ishlab chiqaruvchi saytidan drayverni yuklab o‘rnatish.
Printer nomini bosib, «Sinov sahifasini chop etish» buyrug‘ini bajarish.
Kerak bo‘lsa, printerni standart (default) printer qilib belgilash.

## Slide 8
Kompyuter tizimlari · 15-mavzu
8 / 15
2-REJA · PRINTER, SKANER VA AUDIO QURILMALARNI ULASH HAMDA SOZLASH TARTIBI
Skaner bilan ishlash
Skaner yoki MFU ni ulab, Printerlar va skanerlar ro‘yxatida paydo bo‘lganini tekshirish.
Hujjatni skaner oynasiga yuzi pastga qaratib, burchak belgisiga to‘g‘rilab qo‘yish.
Windows Scan ilovasi yoki «Windows Faks va Skaner» dasturini ochish.
Fayl turini (PDF, JPEG, PNG) va ruxsatni (matn uchun 300 dpi) tanlash.
«Skanerlash» tugmasini bosib, faylni Hujjatlar papkasida tushunarli nom bilan saqlash.

## Slide 9
Kompyuter tizimlari · 15-mavzu
9 / 15
2-REJA · PRINTER, SKANER VA AUDIO QURILMALARNI ULASH HAMDA SOZLASH TARTIBI
Kolonka, mikrofon va veb-kamera
Kompyuterning 3,5 mm audio uyalari rang bilan belgilanadi: yashil — kolonka yoki quloqchin, pushti — mikrofon, ko‘k — chiziqli kirish (line-in).

## Slide 10
Kompyuter tizimlari · 15-mavzu
10 / 15
3-REJA · AMALIY MASHQ: PRINTERNI O‘RNATISH, SINOV SAHIFASINI CHOP ETISH VA OVOZNI SOZLASH
Natijani tekshirish
Sinov sahifasi to‘liq, chiziqlarsiz va dog‘larsiz chop etilgan.
Skanerlangan PDF fayl ochiladi, matn o‘qiladi va qiyshaymagan.
Kolonkadan Windows ovozi yoki sinov ohangi eshitiladi, balandlik o‘zgaradi.
Mikrofon daraja shkalasi gapirganda harakatlanadi.
Kamera ilovasida tasvir aniq va kechikishsiz ko‘rinadi.

## Slide 11
Kompyuter tizimlari · 15-mavzu
11 / 15
3-REJA · AMALIY MASHQ: PRINTERNI O‘RNATISH, SINOV SAHIFASINI CHOP ETISH VA OVOZNI SOZLASH
Tipik xatolar va ularni tuzatish
Muammo | Ehtimoliy sabab | Tuzatish
Printer «Oflayn» holatda | Kabel uzilgan yoki printer o‘chiq | Kabel va quvvatni tekshirish, printerni qayta yoqish
Hujjat navbatda «qotib» qoldi | Chop etish navbatida xatolik | Navbatni ochib hujjatni bekor qilish; zarur bo‘lsa Print Spooler…
Qog‘oz tiqilib qoldi | Qog‘oz nam, burishgan yoki ortiqcha solingan | Printerni o‘chirib, qog‘ozni qog‘oz yo‘nalishi bo‘ylab ehtiyotkorlik…
Kolonkadan ovoz chiqmaydi | Noto‘g‘ri uya yoki chiqish qurilmasi tanlangan | Yashil uyaga ulash, Ovoz sozlamalarida chiqish qurilmasini tanlash
Mikrofon eshitilmaydi | Pushti emas, yashil uyaga ulangan yoki ruxsat yo‘q | To‘g‘ri uyaga ulash, Maxfiylik sozlamalarida mikrofonga ruxsat berish

## Slide 12
Kompyuter tizimlari · 15-mavzu
12 / 15
3-REJA · AMALIY MASHQ: PRINTERNI O‘RNATISH, SINOV SAHIFASINI CHOP ETISH VA OVOZNI SOZLASH
Ish madaniyati
Qo‘shimcha qurilmalar bilan ishlaganda qog‘oz va sarflash materiallari tejaladi: sinov uchun bitta sahifa yetarli, qoralama hujjatlarni ekranda tekshirib, keyin chop etish lozim.
AMALIY TOPSHIRIQ
Kichik guruhlar uchta stansiya bo‘ylab navbat bilan ishlaydi: 1-stansiya — USB printerni ulab, drayverni o‘rnatish va sinov sahifasini chop etish;

## Slide 13
Kompyuter tizimlari · 15-mavzu
13 / 15
15-MAVZU
Asosiy atamalar
Ishonchli manba
Faqat ishlab chiqaruvchining rasmiy sayti (Qo‘llab-quvvatlash yoki Support bo‘limi) yoki qurilma bilan birga kelgan disk.
Model nomi
Qurilma korpusidagi yoki ostidagi yorliqdan aniq model aniqlanadi.
Moslik
Drayver Windows versiyasi (10 yoki 11) va razryadiga (64-bit) mos bo‘lishi kerak.
Xavf
Noma’lum «drayver to‘plami» saytlaridan yuklangan fayllar ko‘pincha zararli dastur tarqatadi.

## Slide 14
Kompyuter tizimlari · 15-mavzu
14 / 15
15-MAVZU
Mustahkamlash uchun savollar
1
Drayver nima va uni qayerdan yuklab olish xavfsiz?
2
Windows 11 da printer qaysi sozlamalar bo‘limi orqali qo‘shiladi?
3
Kompyuterning yashil, pushti va ko‘k audio uyalariga nimalar ulanadi?
4
Chop etish navbatida hujjat «qotib» qolsa, nima qilish kerak?
5
Kamera ilovasi veb-kamerani ko‘rmasa, qaysi sozlamani tekshirish lozim?

## Slide 15
Kompyuter tizimlari · 15-mavzu
15 / 15
E’tiboringiz uchun rahmat!
Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.
Oydin Tashtemirova