## Slide 1
Kompyuter tizimlari · 16-mavzu
1 / 14
16
MAVZU
Nazariy · 2 soat
KOMPYUTER TIZIMLARI
Kompyuter qurilmalarining ishlash prinsiplari
Oydin Tashtemirova
Maxsus fan o‘qituvchisi
Piskent tuman 1-son texnikumi

## Slide 2
Kompyuter tizimlari · 16-mavzu
2 / 14
16-MAVZU
Mashg‘ulot rejasi
1
Kompyuterda axborotning qurilmalar o‘rtasida harakatlanishi
2
Kiritish qurilmalari: klaviatura, sichqoncha va skanerning ishlash prinsipi
3
Chiqarish qurilmalari: monitor, printer va kolonkaning ishlash prinsipi

## Slide 3
Kompyuter tizimlari · 16-mavzu
3 / 14
16-MAVZU
Maqsad va kutilayotgan natija
MAQSAD
O‘quvchilarga kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalari qanday ishlashi, signal fizik hodisadan raqamli ma’lumotga va aksincha qanday aylanishi haqida bilim berish.
KUTILAYOTGAN NATIJA
Kiritish va chiqarish qurilmalarining ishlash prinsiplarini tushuntiradilar va bu bilimni nosozlik sababini taxmin qilishda qo‘llay oladilar.

## Slide 4
Kompyuter tizimlari · 16-mavzu
4 / 14
1-REJA · KOMPYUTERDA AXBOROTNING QURILMALAR O‘RTASIDA HARAKATLANISHI
Axborot qurilmalar orasida qanday harakatlanadi?
Kompyuterning har qanday ishi uch bosqichdan iborat: kiritish, qayta ishlash va chiqarish.
Tashqi dunyo hodisalari — bosim, yorug‘lik, tovush — analog (uzluksiz) bo‘ladi, kompyuter esa faqat raqamli (0 va 1) ma’lumot bilan ishlaydi.

## Slide 5
Kompyuter tizimlari · 16-mavzu
5 / 14
1-REJA · KOMPYUTERDA AXBOROTNING QURILMALAR O‘RTASIDA HARAKATLANISHI
Qurilma va protsessor aloqasi
Shu sababli qurilma ishlamay qolsa, muammo zanjirning istalgan bo‘g‘inida bo‘lishi mumkin: qurilmaning o‘zi, kabel yoki port, kontroller yoki drayver. Ishlash prinsipini bilgan mutaxassis nosozlikni tezroq topadi.
Kontroller: har bir qurilmaning ichidagi kichik mikrosxema; u signalni standart ko‘rinishga keltiradi.
Interfeys (shina): ma’lumot uzatiladigan yo‘l — USB, HDMI, PCI Express, SATA.
Uzilish (interrupt): qurilma protsessorga «menda yangi ma’lumot bor» degan signal yuboradi, protsessor joriy ishni qisqa to‘xtatib, uni qabul qiladi.
Drayver: operatsion tizimdagi dastur; u qurilma kontrolleri bilan «tilini topishadi».

## Slide 6
Kompyuter tizimlari · 16-mavzu
6 / 14
2-REJA · KIRITISH QURILMALARI: KLAVIATURA, SICHQONCHA VA SKANERNING ISHLASH PRINSIPI
Klaviatura
Klaviatura tugmalari ostida o‘tkazgich yo‘lakchalardan iborat matritsa (qatorlar va ustunlar to‘ri) joylashgan. Tugma bosilganda qator va ustun tutashadi, klaviatura kontrolleri bu kesishmani aniqlab, tugmaning skan-kodini kompyuterga yuboradi.
Klaviatura turi | Ishlash asosi | Xususiyati
Membranali | Rezina gumbaz bosilib, plyonkadagi kontaktlar tutashadi | Arzon, jim, keng tarqalgan
Mexanik | Har bir tugma ostida alohida prujinali kalit | Chidamli, aniq bosiladi, qimmatroq
Ekran (virtual) | Sensorli ekranda dastur orqali | Planshet va maxsus ehtiyojlar uchun

## Slide 7
Kompyuter tizimlari · 16-mavzu
7 / 14
2-REJA · KIRITISH QURILMALARI: KLAVIATURA, SICHQONCHA VA SKANERNING ISHLASH PRINSIPI
Optik sichqoncha
Zamonaviy optik sichqoncha ostida yorug‘lik diodi (LED) yoki lazer sirtni yoritadi, kichik kamera-sensor esa soniyasiga minglab marta sirt tasvirini oladi. Sichqoncha protsessori ketma-ket kadrlarni solishtirib, siljish yo‘nalishi va masofasini hisoblaydi.

## Slide 8
Kompyuter tizimlari · 16-mavzu
8 / 14
2-REJA · KIRITISH QURILMALARI: KLAVIATURA, SICHQONCHA VA SKANERNING ISHLASH PRINSIPI
Skaner
Skaner hujjatni chiziqma-chiziq yoritadi. Qog‘ozdan qaytgan yorug‘likni sensorlar chizig‘i — CCD (ko‘zgu va linza tizimli) yoki CIS (qog‘ozga yaqin joylashgan ixcham sensor) — qabul qilib, elektr signaliga aylantiradi.

## Slide 9
Kompyuter tizimlari · 16-mavzu
9 / 14
3-REJA · CHIQARISH QURILMALARI: MONITOR, PRINTER VA KOLONKANING ISHLASH PRINSIPI
Monitor tasvirni qanday hosil qiladi?
Ekrandagi tasvir mayda nuqtalar — piksellardan tashkil topadi. Har bir piksel uchta subpiksel — qizil, yashil va ko‘k (RGB) dan iborat; ularning yorqinligini o‘zgartirib, millionlab ranglar hosil qilinadi.
Texnologiya | Ishlash prinsipi | Afzalligi | Kamchiligi
LCD (IPS, VA, TN) | Orqa yoritish nuri suyuq kristallar qatlami orqali o‘tib, filtrlar… | Arzon, uzoq ishlaydi | Qora rang to‘liq qora emas
OLED | Har bir piksel o‘zi nur chiqaradi | Chuqur qora, yuqori kontrast | Qimmat, statik tasvir iz qoldirishi mumkin

## Slide 10
Kompyuter tizimlari · 16-mavzu
10 / 14
3-REJA · CHIQARISH QURILMALARI: MONITOR, PRINTER VA KOLONKANING ISHLASH PRINSIPI
Printer qanday chop etadi?
Lazerli printer: lazer nuri yorug‘likka sezgir barabanda elektr zaryadli «tasvir» chizadi; toner kukuni zaryadlangan joylarga yopishadi, so‘ng qog‘ozga o‘tadi va…
Purkagichli printer: kallakdagi juda mayda soplolardan siyoh tomchilari qizdirish (termik) yoki pyezoelement tebranishi yordamida purkaladi.
Rang hosil qilish: printerlar CMYK modelidan — moviy (Cyan), qirmizi (Magenta), sariq (Yellow) va qora (Key) ranglardan foydalanadi.

## Slide 11
Kompyuter tizimlari · 16-mavzu
11 / 14
3-REJA · CHIQARISH QURILMALARI: MONITOR, PRINTER VA KOLONKANING ISHLASH PRINSIPI
Kolonka va ovoz kartasi
Ovoz fayli raqamli ko‘rinishda saqlanadi. Ovoz kartasidagi raqamli-analog o‘zgartirgich (DAC) uni o‘zgaruvchan elektr signaliga aylantiradi, kuchaytirgich signalni kuchaytiradi.

## Slide 12
Kompyuter tizimlari · 16-mavzu
12 / 14
16-MAVZU
Asosiy atamalar
Interfeys (shina)
Ma’lumot uzatiladigan yo‘l — USB, HDMI, PCI Express, SATA.
Kontroller
Har bir qurilmaning ichidagi kichik mikrosxema; u signalni standart ko‘rinishga keltiradi.
Lazerli printer
Lazer nuri yorug‘likka sezgir barabanda elektr zaryadli «tasvir» chizadi; toner kukuni zaryadlangan joylarga yopishadi, so‘ng qog‘ozga o‘tadi va…
Purkagichli printer
Kallakdagi juda mayda soplolardan siyoh tomchilari qizdirish (termik) yoki pyezoelement tebranishi yordamida purkaladi.
Rang hosil qilish
Printerlar CMYK modelidan — moviy (Cyan), qirmizi (Magenta), sariq (Yellow) va qora (Key) ranglardan foydalanadi.
Uzilish (interrupt)
Qurilma protsessorga «menda yangi ma’lumot bor» degan signal yuboradi, protsessor joriy ishni qisqa to‘xtatib, uni qabul qiladi.

## Slide 13
Kompyuter tizimlari · 16-mavzu
13 / 14
16-MAVZU
Mustahkamlash uchun savollar
1
Nima uchun kompyuterda analog signalni raqamli signalga aylantirish zarur?
2
Klaviatura matritsasi va skan-kod nima?
3
Optik sichqoncha siljishni qanday aniqlaydi va DPI nimani bildiradi?
4
LCD va OLED ekranlarning ishlash prinsipidagi asosiy farq nimada?
5
Lazerli printerda tasvir qog‘ozga qanday o‘tadi va qotadi?

## Slide 14
Kompyuter tizimlari · 16-mavzu
14 / 14
E’tiboringiz uchun rahmat!
Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.
Oydin Tashtemirova