## Slide 1
Kompyuter tizimlari · 17-mavzu
1 / 15
17
MAVZU
Amaliy · 2 soat
KOMPYUTER TIZIMLARI
Kompyuter qurilmalarining ishlash holatini tekshirish
Oydin Tashtemirova
Maxsus fan o‘qituvchisi
Piskent tuman 1-son texnikumi

## Slide 2
Kompyuter tizimlari · 17-mavzu
2 / 15
17-MAVZU
Mashg‘ulot rejasi
1
Qurilmalar holatini tekshirish tartibi va yoqilish bosqichidagi (post) belgilar
2
Kiritish-chiqarish qurilmalari, xotira va diskni windows vositalari bilan tekshirish
3
Amaliy mashq: ish o‘rni qurilmalarining holat varag‘ini to‘ldirish

## Slide 3
Kompyuter tizimlari · 17-mavzu
3 / 15
17-MAVZU
Maqsad va kutilayotgan natija
MAQSAD
O‘quvchilarga kompyuterning asosiy va qo‘shimcha qurilmalari ishlash holatini tizimli ravishda tekshirish, Windows ichki vositalaridan foydalanish va natijani holat varag‘iga qayd etish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.
KUTILAYOTGAN NATIJA
Qurilmalarni belgilangan tartibda tekshiradilar, ichki diagnostika vositalarini ishga tushiradilar va har bir qurilma holatini «soz», «shubhali» yoki «nosoz» deb baholay oladilar.

## Slide 4
Kompyuter tizimlari · 17-mavzu
4 / 15
1-REJA · QURILMALAR HOLATINI TEKSHIRISH TARTIBI VA YOQILISH BOSQICHIDAGI (POST) BELGILAR
Nima uchun tekshiruv tartibli bo‘lishi kerak?
IT-servis markaziga «kompyuter yaxshi ishlamayapti» degan murojaat kelganda, mutaxassis tasodifiy harakat qilmaydi.

## Slide 5
Kompyuter tizimlari · 17-mavzu
5 / 15
1-REJA · QURILMALAR HOLATINI TEKSHIRISH TARTIBI VA YOQILISH BOSQICHIDAGI (POST) BELGILAR
Kerakli jihozlar va xavfsizlik
Tekshiruv uchun ishlaydigan kompyuter, quloqchin yoki kolonka, mikrofon, USB-fleshka va holat varag‘i kerak bo‘ladi. Bu mashg‘ulotda tizim bloki ochilmaydi — barcha tekshiruvlar tashqi ko‘rik va dasturiy vositalar orqali bajariladi.

## Slide 6
Kompyuter tizimlari · 17-mavzu
6 / 15
1-REJA · QURILMALAR HOLATINI TEKSHIRISH TARTIBI VA YOQILISH BOSQICHIDAGI (POST) BELGILAR
Yoqilish bosqichidagi belgilar (POST)
Kompyuter yoqilganda BIOS yoki UEFI dasturi POST (Power-On Self-Test — yoqilishdagi o‘z-o‘zini tekshirish) jarayonini bajaradi: protsessor, tezkor xotira, videokarta va klaviatura mavjudligini tekshiradi.
Belgi | Nimani bildiradi
Bitta qisqa signal va logotip paydo bo‘ldi | POST muvaffaqiyatli o‘tdi (ko‘p modellarda)
Ventilyatorlar aylanadi, ekran qora, takroriy signallar | Xotira yoki videokarta bilan muammo; signal kodlari ona plata…
Hech qanday indikator yonmaydi | Quvvat yetib kelmayapti: kabel, uzatgich, quvvat bloki
«Keyboard error» yoki shunga o‘xshash yozuv | Klaviatura ulanmagan yoki nosoz
Yuklanish qurilmasi topilmadi degan xabar | Disk aniqlanmagan yoki yuklanish tartibi noto‘g‘ri

## Slide 7
Kompyuter tizimlari · 17-mavzu
7 / 15
2-REJA · KIRITISH-CHIQARISH QURILMALARI, XOTIRA VA DISKNI WINDOWS VOSITALARI BILAN TEKSHIRISH
Kiritish qurilmalarini tekshirish
Klaviatura: Bloknot (Notepad) dasturini ochib, barcha harf va raqam tugmalarini ketma-ket bosish; Caps Lock, Num Lock indikatorlarini tekshirish.
Sichqoncha: kursorni ekran burchaklariga olib borish, chap, o‘ng tugma va g‘ildirak bilan Hujjatlar papkasida varaqlash;
Mikrofon: Sozlamalar → Tizim → Ovoz → Kiritish bo‘limida mikrofonni tanlab, gapirganda daraja shkalasi harakatlanishini kuzatish.

## Slide 8
Kompyuter tizimlari · 17-mavzu
8 / 15
2-REJA · KIRITISH-CHIQARISH QURILMALARI, XOTIRA VA DISKNI WINDOWS VOSITALARI BILAN TEKSHIRISH
Chiqarish qurilmalarini tekshirish
Monitor: ish stoliga bir rangli (oq, qora, qizil, yashil, ko‘k) fon qo‘yib, o‘chgan yoki doim yonib turadigan piksellar, dog‘lar va yorug‘lik notekisligini…
Ruxsat va chastota: Sozlamalar → Tizim → Displey → Kengaytirilgan displey bo‘limida ruxsat tavsiya etilganiga va yangilanish chastotasi to‘g‘ri ekaniga ishonch hosil…
Ovoz: Win + R → mmsys.cpl buyrug‘i bilan «Ovoz» oynasini ochib, chiqish qurilmasini tanlash, «Sozlash» (Configure) orqali chap va o‘ng kanalni alohida…
USB portlar: har bir portga navbat bilan fleshka ulab, Fayl boshqaruvchisida paydo bo‘lishini tekshirish.

## Slide 9
Kompyuter tizimlari · 17-mavzu
9 / 15
2-REJA · KIRITISH-CHIQARISH QURILMALARI, XOTIRA VA DISKNI WINDOWS VOSITALARI BILAN TEKSHIRISH
Xotira va diskni tekshirish
Tezkor xotira: Win + R → mdsched.exe — «Windows xotira diagnostikasi» kompyuterni qayta yuklab RAM ni tekshiradi;
Disk fayl tizimi: Administrator huquqli buyruq satrida chkdsk C: /scan — diskni o‘chirmasdan xatolarni qidiradi.
Disk sog‘ligi: PowerShell oynasida Get-PhysicalDisk buyrug‘i — HealthStatus ustunida «Healthy» yozuvi diskning sog‘lom ekanini bildiradi.
Yuklama: Ctrl + Shift + Esc → Ishlash unumdorligi (Performance) bo‘limida protsessor, xotira va disk yuklamasini kuzatish.

## Slide 10
Kompyuter tizimlari · 17-mavzu
10 / 15
3-REJA · AMALIY MASHQ: ISH O‘RNI QURILMALARINING HOLAT VARAG‘INI TO‘LDIRISH
Natijalarni hujjatlashtirish
Tekshiruv natijasi holat varag‘iga yoziladi. Bu hujjat keyingi texnik xizmatda solishtirish uchun asos bo‘ladi va qurilma almashtirilishi kerakligini isbotlaydi.
Qurilma | Tekshiruv usuli | Natija | Izoh
Klaviatura | Bloknot, ekran klaviaturasi | Soz / shubhali / nosoz | Ishlamagan tugmalar ro‘yxati
Monitor | Bir rangli fon, ruxsat | Soz / shubhali / nosoz | O‘chgan piksellar soni va joyi
Ovoz | mmsys.cpl, kanal sinovi | Soz / shubhali / nosoz | Qaysi kanal ishlamaydi
RAM | mdsched.exe | Soz / nosoz | Diagnostika xabari
Disk | chkdsk, Get-PhysicalDisk | Soz / shubhali / nosoz | Topilgan xatolar

## Slide 11
Kompyuter tizimlari · 17-mavzu
11 / 15
3-REJA · AMALIY MASHQ: ISH O‘RNI QURILMALARINING HOLAT VARAG‘INI TO‘LDIRISH
Tipik xatolar va ularni tuzatish
chkdsk «Kirish rad etildi» xabarini bermoqda: buyruq satri administrator sifatida ochilmagan; Boshlash menyusida cmd ni o‘ng tugma bilan bosib, «Administrator sifatida ishga tushirish»ni tanlang.
Ovoz sinovida faqat bitta kanal eshitiladi: quloqchin uyaga to‘liq kirmagan yoki kabel sinchgan; boshqa quloqchin bilan solishtiring.
Monitorda dog' ko‘rindi: avval ekranni quruq mikrofibra mato bilan arting: dog' ko‘pincha shunchaki chang yoki barmoq izi bo‘ladi.
Fleshka bitta portda ko‘rinmaydi: boshqa portda ishlasa, muammo portda; holat varag‘iga port joylashuvini yozing.

## Slide 12
Kompyuter tizimlari · 17-mavzu
12 / 15
3-REJA · AMALIY MASHQ: ISH O‘RNI QURILMALARINING HOLAT VARAG‘INI TO‘LDIRISH
Xulosa
Tartibli tekshiruv — boshlang‘ich diagnostikaning asosi. Mutaxassis har bir qadamni yozib boradi, bitta vaqtda faqat bitta o‘zgarish kiritadi va natijani qayta tekshiradi.
AMALIY TOPSHIRIQ
Juftliklar o‘z ish o‘rnidagi qurilmalarni belgilangan tartibda tekshiradi: POST belgilarini kuzatish, klaviatura (Bloknot va osk), sichqoncha, mikrofon, monitor (bir…

## Slide 13
Kompyuter tizimlari · 17-mavzu
13 / 15
17-MAVZU
Asosiy atamalar
Disk fayl tizimi
Administrator huquqli buyruq satrida chkdsk C: /scan — diskni o‘chirmasdan xatolarni qidiradi.
Disk sog‘ligi
PowerShell oynasida Get-PhysicalDisk buyrug‘i — HealthStatus ustunida «Healthy» yozuvi diskning sog‘lom ekanini bildiradi.
Fleshka bitta portda ko‘rinmaydi
— boshqa portda ishlasa, muammo portda; holat varag‘iga port joylashuvini yozing.
Ovoz
Win + R → mmsys.cpl buyrug‘i bilan «Ovoz» oynasini ochib, chiqish qurilmasini tanlash, «Sozlash» (Configure) orqali chap va o‘ng kanalni alohida…
Ruxsat va chastota
Sozlamalar → Tizim → Displey → Kengaytirilgan displey bo‘limida ruxsat tavsiya etilganiga va yangilanish chastotasi to‘g‘ri ekaniga ishonch hosil…
Tartibli tekshiruv
Boshlang‘ich diagnostikaning asosi.

## Slide 14
Kompyuter tizimlari · 17-mavzu
14 / 15
17-MAVZU
Mustahkamlash uchun savollar
1
«Tashqidan ichkariga, oddiydan murakkabga» tamoyili nimani anglatadi?
2
POST nima va u qaysi qurilmalarni tekshiradi?
3
Monitordagi o‘chgan piksellarni qanday aniqlash mumkin?
4
Tezkor xotirani tekshirish uchun qaysi Windows vositasidan foydalaniladi?
5
Holat varag‘ida qurilmalar qanday toifalarga ajratiladi va u nima uchun kerak?

## Slide 15
Kompyuter tizimlari · 17-mavzu
15 / 15
E’tiboringiz uchun rahmat!
Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.
Oydin Tashtemirova