## Slide 1
Kompyuter tizimlari · 28-mavzu
1 / 15
28
MAVZU
Nazariy · 2 soat
KOMPYUTER TIZIMLARI
Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatish asoslari
Oydin Tashtemirova
Maxsus fan o‘qituvchisi
Piskent tuman 1-son texnikumi

## Slide 2
Kompyuter tizimlari · 28-mavzu
2 / 15
28-MAVZU
Mashg‘ulot rejasi
1
Texnik xizmat ko‘rsatish tushunchasi, maqsadi va turlari
2
Dasturiy va apparat texnik xizmat ko‘rsatish yo‘nalishlari hamda davriyligi
3
Texnik xizmatni rejalashtirish, hujjatlashtirish va xavfsizlik talablari

## Slide 3
Kompyuter tizimlari · 28-mavzu
3 / 15
28-MAVZU
Maqsad va kutilayotgan natija
MAQSAD
O‘quvchilarga kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatishning maqsadi, turlari, yo‘nalishlari, davriyligi va hujjatlashtirish tartibi haqida nazariy bilim berish.
KUTILAYOTGAN NATIJA
O‘quvchilar texnik xizmat turlarini farqlaydilar, dasturiy va apparat xizmat ishlarini tasniflaydilar hamda oddiy texnik xizmat rejasini tuza oladilar.

## Slide 4
Kompyuter tizimlari · 28-mavzu
4 / 15
1-REJA · TEXNIK XIZMAT KO‘RSATISH TUSHUNCHASI, MAQSADI VA TURLARI
Texnik xizmat ko‘rsatish nima?
Texnik xizmat ko‘rsatish — kompyuter tizimining ishonchli, xavfsiz va unumli ishlashini ta’minlash uchun muntazam bajariladigan tadbirlar majmuasi.

## Slide 5
Kompyuter tizimlari · 28-mavzu
5 / 15
1-REJA · TEXNIK XIZMAT KO‘RSATISH TUSHUNCHASI, MAQSADI VA TURLARI
Texnik xizmatning maqsadlari
Ishonchlilik: to‘satdan ishdan chiqish va to‘xtab qolish holatlarini kamaytirish.
Unumdorlik: tizimning tez ishlashini saqlab qolish.
Xavfsizlik: zaifliklarni yangilanishlar orqali yopish, viruslardan himoyalash.
Uzoq xizmat muddati: qurilmalarning eskirishini sekinlashtirish.
Ma’lumotlar butunligi: muntazam zaxira nusxa olish orqali ma’lumotlarni saqlash.

## Slide 6
Kompyuter tizimlari · 28-mavzu
6 / 15
1-REJA · TEXNIK XIZMAT KO‘RSATISH TUSHUNCHASI, MAQSADI VA TURLARI
Texnik xizmat turlari
Tajriba shuni ko‘rsatadiki, profilaktikaga sarflangan vaqt va mablag' tuzatuvchi ta’mirga qaraganda ancha kam bo‘ladi. Shuning uchun yaxshi tashkil etilgan IT-xizmat asosiy e’tiborni oldini olishga qaratadi.
Turi | Mohiyati | Misol
Profilaktik (oldini oluvchi) | Nosozlik yuz bermasdan oldin bajariladi | Changdan tozalash, disk holatini tekshirish
Rejali | Belgilangan jadval bo‘yicha davriy bajariladi | Har chorakda barcha kompyuterlarni ko‘rikdan o‘tkazish
Tuzatuvchi (operativ) | Nosozlik yuz bergandan keyin bajariladi | Ishdan chiqqan blok yoki kabelni almashtirish
Modernizatsiya | Imkoniyatlarni oshirish uchun bajariladi | HDD ni SSD ga, xotirani kattaroqqa almashtirish

## Slide 7
Kompyuter tizimlari · 28-mavzu
7 / 15
2-REJA · DASTURIY VA APPARAT TEXNIK XIZMAT KO‘RSATISH YO‘NALISHLARI HAMDA DAVRIYLIGI
Dasturiy texnik xizmat
Dasturiy xizmat operatsion tizim va dasturlar holatini yaxshilashga qaratilgan.
OT va dasturlarni yangilash (Windows Update, brauzer, ofis dasturlari).
Drayverlarni dolzarb holatda saqlash.
Antivirus bazasini yangilash va to‘liq tekshiruv o‘tkazish.
Vaqtinchalik fayllar va keraksiz dasturlarni o‘chirish, disk bo‘sh joyini nazorat qilish.
Diskni optimallashtirish va xatolarga tekshirish, tizim fayllari butunligini tiklash.
Muhim ma’lumotlarning zaxira nusxasini olish va tiklash nuqtasini yaratish.

## Slide 8
Kompyuter tizimlari · 28-mavzu
8 / 15
2-REJA · DASTURIY VA APPARAT TEXNIK XIZMAT KO‘RSATISH YO‘NALISHLARI HAMDA DAVRIYLIGI
Apparat texnik xizmat
Apparat xizmat qurilmalarning jismoniy holatiga taalluqli: korpus ichini changdan tozalash, ventilyatorlar ishini tekshirish, protsessor sovutgichidagi termopastani yangilash, kabel va ulagichlarni tekshirish, klaviatura, sichqoncha va monitorni tozalash, UPS…

## Slide 9
Kompyuter tizimlari · 28-mavzu
9 / 15
2-REJA · DASTURIY VA APPARAT TEXNIK XIZMAT KO‘RSATISH YO‘NALISHLARI HAMDA DAVRIYLIGI
Taxminiy davriylik
Ish | Davriyligi
Windows va antivirus yangilanishlari | Avtomatik, kamida haftada bir marta tekshirish
Ma’lumotlarning zaxira nusxasi | Muhimligiga qarab har kuni yoki har hafta
Vaqtinchalik fayllarni tozalash | Oyiga bir marta
Korpus ichini changdan tozalash | 6–12 oyda bir marta, changli xonada tez-tez
Termopastani yangilash | Bir necha yilda bir marta yoki qizish kuzatilganda

## Slide 10
Kompyuter tizimlari · 28-mavzu
10 / 15
3-REJA · TEXNIK XIZMATNI REJALASHTIRISH, HUJJATLASHTIRISH VA XAVFSIZLIK TALABLARI
Texnik xizmatni rejalashtirish
Kompyuter xonasida 15–20 ta kompyuter bo‘lsa, ishni tartibsiz bajarish samarasiz. Shuning uchun yillik va oylik texnik xizmat rejasi tuziladi: unda har bir kompyuterning inventar raqami, bajariladigan ishlar, muddati va mas’ul shaxs ko‘rsatiladi.

## Slide 11
Kompyuter tizimlari · 28-mavzu
11 / 15
3-REJA · TEXNIK XIZMATNI REJALASHTIRISH, HUJJATLASHTIRISH VA XAVFSIZLIK TALABLARI
Texnik xizmat jurnali
Har bir bajarilgan ish texnik xizmat jurnaliga yoziladi. Jurnal yozuvida quyidagilar bo‘ladi: sana, kompyuterning inventar raqami, aniqlangan holat yoki nosozlik, bajarilgan ish, almashtirilgan qism, ijrochining ismi va imzosi.

## Slide 12
Kompyuter tizimlari · 28-mavzu
12 / 15
3-REJA · TEXNIK XIZMATNI REJALASHTIRISH, HUJJATLASHTIRISH VA XAVFSIZLIK TALABLARI
Texnik xizmat paytidagi xavfsizlik talablari
Shunday qilib, texnik xizmat ko‘rsatish — tasodifiy emas, balki rejali, hujjatlashtirilgan va xavfsizlik qoidalariga to‘liq amal qilingan holda bajariladigan jarayondir. Keyingi amaliy mashg‘ulotlarda dasturiy va apparat xizmat ishlarini bevosita bajaramiz.
Apparat ishlarini faqat kompyuterni o‘chirib, elektr tarmog‘idan uzgandan keyin boshlash.
Statik elektrdan himoyalanish: antistatik bilaguzukdan foydalanish yoki korpusning bo‘yalmagan metall qismiga tegib, zaryadni yo‘qotish.
Quvvat blokini (blok pitaniya) va monitorni ochmaslik — ularning ichidagi kondensatorlar o‘chirilgandan keyin ham zaryad saqlaydi.
Dasturiy o‘zgarishlardan oldin tiklash nuqtasi yaratish va muhim ma’lumotlarni zaxiralash.
Faqat litsenziyali va ishonchli manbadan olingan dasturlardan foydalanish.

## Slide 13
Kompyuter tizimlari · 28-mavzu
13 / 15
28-MAVZU
Asosiy atamalar
Ishonchlilik
To‘satdan ishdan chiqish va to‘xtab qolish holatlarini kamaytirish.
Ma’lumotlar butunligi
Muntazam zaxira nusxa olish orqali ma’lumotlarni saqlash.
Texnik xizmat ko‘rsatish
Kompyuter tizimining ishonchli, xavfsiz va unumli ishlashini ta’minlash uchun muntazam bajariladigan tadbirlar majmuasi.
Unumdorlik
Tizimning tez ishlashini saqlab qolish.
Uzoq xizmat muddati
Qurilmalarning eskirishini sekinlashtirish.

## Slide 14
Kompyuter tizimlari · 28-mavzu
14 / 15
28-MAVZU
Mustahkamlash uchun savollar
1
Texnik xizmat ko‘rsatishning asosiy maqsadlari nimalardan iborat?
2
Profilaktik va tuzatuvchi texnik xizmatning farqi nimada?
3
Dasturiy texnik xizmatga qanday ishlar kiradi?
4
Texnik xizmat jurnaliga qanday ma’lumotlar yoziladi?
5
Nima uchun quvvat blokini mustaqil ochish taqiqlanadi?

## Slide 15
Kompyuter tizimlari · 28-mavzu
15 / 15
E’tiboringiz uchun rahmat!
Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.
Oydin Tashtemirova