## Slide 1
Kompyuter tizimlari · 30-mavzu
1 / 13
30
MAVZU
Amaliy · 2 soat
KOMPYUTER TIZIMLARI
Kompyuter qurilmalarini tozalash va profilaktik tekshirish
Oydin Tashtemirova
Maxsus fan o‘qituvchisi
Piskent tuman 1-son texnikumi

## Slide 2
Kompyuter tizimlari · 30-mavzu
2 / 13
30-MAVZU
Mashg‘ulot rejasi
1
Tozalash uchun kerakli jihozlar va statik elektrdan himoyalanish
2
Tizim bloki, klaviatura, sichqoncha va monitorni bosqichma-bosqich tozalash
3
Amaliy mashq: tizim blokini profilaktik ko‘rikdan o‘tkazish va haroratni tekshirish

## Slide 3
Kompyuter tizimlari · 30-mavzu
3 / 13
30-MAVZU
Maqsad va kutilayotgan natija
MAQSAD
O‘quvchilarga kompyuter qurilmalarini xavfsiz tozalash, tizim bloki ichki qismlarini profilaktik ko‘rikdan o‘tkazish va tozalashdan keyin ishlash holatini tekshirish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.
KUTILAYOTGAN NATIJA
O‘quvchilar statik elektrdan himoyalangan holda tizim blokini changdan tozalaydi, periferik qurilmalarni to‘g‘ri artadi va tozalashdan keyin kompyuter ishlashi hamda haroratini tekshira oladi.

## Slide 4
Kompyuter tizimlari · 30-mavzu
4 / 13
1-REJA · TOZALASH UCHUN KERAKLI JIHOZLAR VA STATIK ELEKTRDAN HIMOYALANISH
Nima uchun tozalash kerak?
Korpus ichiga havo bilan birga chang kiradi va radiatorlar, ventilyatorlar hamda ulagichlarda to‘planadi.

## Slide 5
Kompyuter tizimlari · 30-mavzu
5 / 13
1-REJA · TOZALASH UCHUN KERAKLI JIHOZLAR VA STATIK ELEKTRDAN HIMOYALANISH
Kerakli jihozlar
Jihoz | Vazifasi
Antistatik bilaguzuk | Tanadagi statik zaryadni yerga tushirib, mikrosxemalarni himoyalaydi
Siqilgan havo ballonchasi | Radiator va tor joylardagi changni puflab chiqaradi
Yumshoq cho‘tka | Ventilyator parraklari va platalardagi changni ko‘chiradi
Mikrofibra salfetka | Ekran va korpus sirtini tirnamasdan artadi
Izopropil spirt (90 % va undan yuqori) | Kontaktlar va eski termopastani tozalash, tez bug‘lanadi

## Slide 6
Kompyuter tizimlari · 30-mavzu
6 / 13
1-REJA · TOZALASH UCHUN KERAKLI JIHOZLAR VA STATIK ELEKTRDAN HIMOYALANISH
Xavfsizlik qoidalari
Kompyuterni o‘chirib, vilkani rozetkadan chiqaring; quvvat blokidagi kalitni ham o‘chiring.
Qoldiq zaryadni yo‘qotish uchun uzilgan holatda quvvat tugmasini 5–10 soniya bosib turing.
Antistatik bilaguzukni taqing yoki korpusning bo‘yalmagan metall qismiga tegib turing; gilam ustida ishlamang.
Chang so‘rgichni korpus ichiga yaqinlashtirmang — u statik zaryad hosil qiladi.
Quvvat bloki va monitor korpusini ochmang.

## Slide 7
Kompyuter tizimlari · 30-mavzu
7 / 13
2-REJA · TIZIM BLOKI, KLAVIATURA, SICHQONCHA VA MONITORNI BOSQICHMA-BOSQICH TOZALASH
Tizim blokini tozalash tartibi
Agar protsessor yoki videokarta tozalashdan keyin ham qizib ketsa, termopasta qurigan bo‘lishi mumkin.
Barcha kabellarni uzing va ularning qaysi ulagichda bo‘lganini eslab qoling yoki suratga oling.
Tizim blokini yaxshi shamollatiladigan joyga, stol ustiga yonboshlatib qo‘ying va yon qopqoqni oching.
Ventilyatorlarni tozalashdan oldin parragini barmoq yoki plastik tayoqcha bilan ushlab turing — havo oqimida ortiqcha aylanish ventilyator…
Siqilgan havo ballonchasini tik holda ushlab, qisqa-qisqa puflang; chang korpus tashqarisiga chiqishi uchun yo‘naltiring.
Protsessor radiatori, videokarta, quvvat bloki panjarasi va old panel filtrlaridagi changni cho‘tka bilan ko‘chiring.
Tezkor xotira modullari, videokarta va kabellar o‘z joyida mahkam turganini tekshiring.

## Slide 8
Kompyuter tizimlari · 30-mavzu
8 / 13
2-REJA · TIZIM BLOKI, KLAVIATURA, SICHQONCHA VA MONITORNI BOSQICHMA-BOSQICH TOZALASH
Periferik qurilmalarni tozalash
Klaviatura: uzib qo‘yib, teskari ag‘darib silkitish, tugmalar orasini siqilgan havo bilan puflash, sirtini spirtli salfetka bilan artish.
Sichqoncha: pastki qismidagi optik datchik oynasini paxta tayoqcha bilan, oyoqchalarini va korpusini salfetka bilan tozalash.
Monitor: o‘chirilgan va sovigan holda mikrofibra salfetka bilan artish; suyuqlikni ekranga emas, salfetkaga sepish;

## Slide 9
Kompyuter tizimlari · 30-mavzu
9 / 13
3-REJA · AMALIY MASHQ: TIZIM BLOKINI PROFILAKTIK KO‘RIKDAN O‘TKAZISH VA HARORATNI TEKSHIRISH
Profilaktik tekshiruv
Tozalashdan keyin kompyuter yoqiladi va ishlash holati tekshiriladi. Avval POST muvaffaqiyatli o‘tib, tizim yuklanishi kerak.

## Slide 10
Kompyuter tizimlari · 30-mavzu
10 / 13
3-REJA · AMALIY MASHQ: TIZIM BLOKINI PROFILAKTIK KO‘RIKDAN O‘TKAZISH VA HARORATNI TEKSHIRISH
Profilaktik ko‘rik varag‘i
Tekshiriladigan band | Me’yor | Natija
Ventilyatorlar | Hammasi aylanadi, begona shovqin yo‘q | Ha / Yo‘q
Kabel va ulagichlar | Mahkam, izolyatsiyasi butun | Ha / Yo‘q
Protsessor harorati (bo‘sh holatda) | Odatda 30–50 °C atrofida | … °C
Tizim vaqti va sanasi | To‘g‘ri saqlanadi (CMOS batareyasi ishlaydi) | Ha / Yo‘q
Yuklanish | Xatoliksiz, odatdagi vaqtda | Ha / Yo‘q

## Slide 11
Kompyuter tizimlari · 30-mavzu
11 / 13
3-REJA · AMALIY MASHQ: TIZIM BLOKINI PROFILAKTIK KO‘RIKDAN O‘TKAZISH VA HARORATNI TEKSHIRISH
Tipik xatolar va ularni tuzatish
Barcha natijalar profilaktik ko‘rik varag‘i va texnik xizmat jurnaliga yoziladi: bu keyingi profilaktika vaqtini rejalashtirishga yordam beradi.
Xato | Oqibati | Tuzatish
Kabel to‘liq ulanmagan | Kompyuter yoqilmaydi yoki disk ko‘rinmaydi | Barcha quvvat va ma’lumot kabellarini qayta ulash
Xotira moduli qo‘zg‘algan | Ekran qora, ogohlantiruvchi signal | Modulni chiqarib, qulf «chiq» etguncha qayta o‘rnatish
Ventilyator ulagichi uzilgan | Tez qizib ketish | Ona platadagi CPU_FAN ulagichiga ulash
Ekranga suyuqlik sepildi | Dog‘lar, ichiga suyuqlik kirishi | Faqat namlangan salfetka bilan artish

## Slide 12
Kompyuter tizimlari · 30-mavzu
12 / 13
30-MAVZU
Mustahkamlash uchun savollar
1
Nima uchun tizim blokini muntazam changdan tozalash kerak?
2
Antistatik bilaguzuk qanday vazifani bajaradi?
3
Siqilgan havo bilan tozalashda ventilyator parragini nima uchun ushlab turish kerak?
4
Monitor ekranini qanday to‘g‘ri tozalash lozim?
5
Tozalashdan keyin kompyuterning qanday ko‘rsatkichlari tekshiriladi?

## Slide 13
Kompyuter tizimlari · 30-mavzu
13 / 13
E’tiboringiz uchun rahmat!
Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.
Oydin Tashtemirova