## Slide 1
Kompyuter tizimlari · 31-mavzu
1 / 14
31
MAVZU
Nazariy · 2 soat
KOMPYUTER TIZIMLARI
Kompyuter tizimidagi boshlang‘ich nosozliklar va ularning belgilari
Oydin Tashtemirova
Maxsus fan o‘qituvchisi
Piskent tuman 1-son texnikumi

## Slide 2
Kompyuter tizimlari · 31-mavzu
2 / 14
31-MAVZU
Mashg‘ulot rejasi
1
Nosozlik tushunchasi va kompyuter nosozliklarining tasnifi
2
Yoqilish va yuklanish bosqichidagi nosozliklar belgilari: quvvat, post, ovozli signallar, ekran
3
Ish jarayonidagi nosozliklar belgilari: qotib qolish, bsod, qizib ketish, shovqin va sekinlashish

## Slide 3
Kompyuter tizimlari · 31-mavzu
3 / 14
31-MAVZU
Maqsad va kutilayotgan natija
MAQSAD
O‘quvchilarga kompyuter tizimidagi boshlang‘ich nosozliklarning turlari, ularning tashqi belgilari va ehtimoliy sabablari haqida nazariy bilim berish.
KUTILAYOTGAN NATIJA
O‘quvchilar nosozliklarni apparat va dasturiy turlarga ajratadilar, tashqi belgilarga qarab ehtimoliy sababni taxmin qiladilar va nosozlik belgilarini to‘g‘ri tavsiflay oladilar.

## Slide 4
Kompyuter tizimlari · 31-mavzu
4 / 14
1-REJA · NOSOZLIK TUSHUNCHASI VA KOMPYUTER NOSOZLIKLARINING TASNIFI
Nosozlik, belgi va sabab
Nosozlik — kompyuter yoki uning qismi o‘z vazifasini to‘liq yoki qisman bajara olmaydigan holat. Foydalanuvchi odatda nosozlikning o‘zini emas, balki uning belgisini ko‘radi: «kompyuter yoqilmayapti», «ekran ko‘k bo‘lib qoldi», «juda sekin ishlayapti».

## Slide 5
Kompyuter tizimlari · 31-mavzu
5 / 14
1-REJA · NOSOZLIK TUSHUNCHASI VA KOMPYUTER NOSOZLIKLARINING TASNIFI
Nosozliklar tasnifi
Boshlang‘ich nosozliklar deb maxsus asbob-uskunasiz, tashqi belgilar va oddiy tekshiruvlar orqali aniqlanadigan nosozliklarga aytiladi. Aynan ular IT-servisga keladigan murojaatlarning katta qismini tashkil etadi.
Apparat nosozliklari: qurilmaning jismoniy shikastlanishi yoki eskirishi (quvvat bloki, disk, xotira, ventilyator, kabel).
Dasturiy nosozliklar: OT fayllarining shikastlanishi, mos kelmagan drayver, zararli dastur, noto‘g‘ri sozlama.
Tashqi omillar: elektr tarmog‘idagi kuchlanish o‘zgarishi, chang, namlik, yuqori harorat, foydalanuvchi xatosi.
Doimiy va vaqti-vaqti bilan yuz beruvchi: doimiy nosozlikni aniqlash oson; vaqti-vaqti bilan paydo bo‘ladigan nosozlik (masalan, bo‘sh kontakt) eng qiyin hisoblanadi.

## Slide 6
Kompyuter tizimlari · 31-mavzu
6 / 14
2-REJA · YOQILISH VA YUKLANISH BOSQICHIDAGI NOSOZLIKLAR BELGILARI: QUVVAT, POST, OVOZLI…
Yoqilish bosqichidagi belgilar
Quvvat tugmasi bosilgandan keyin kompyuterda indikatorlar yonishi, ventilyatorlar aylanishi kerak. Hech qanday reaksiya bo‘lmasa, avvalo quvvat zanjiri — rozetka, uzatgich, kabel, quvvat blokidagi kalit, quvvat bloki — shubha ostiga olinadi.

## Slide 7
Kompyuter tizimlari · 31-mavzu
7 / 14
2-REJA · YOQILISH VA YUKLANISH BOSQICHIDAGI NOSOZLIKLAR BELGILARI: QUVVAT, POST, OVOZLI…
POST va ovozli signallar
POST (Power-On Self-Test) — kompyuter yoqilganda BIOS/UEFI bajaradigan o‘z-o‘zini tekshirish jarayoni. U protsessor, xotira, videoadapter va boshqa asosiy qurilmalarni tekshiradi.

## Slide 8
Kompyuter tizimlari · 31-mavzu
8 / 14
2-REJA · YOQILISH VA YUKLANISH BOSQICHIDAGI NOSOZLIKLAR BELGILARI: QUVVAT, POST, OVOZLI…
Yuklanish bosqichidagi belgilar
Belgi | Ehtimoliy sabab
«No bootable device» yoki «Boot device not found» | Disk ko‘rinmayapti, kabel uzilgan, yuklanish tartibi noto‘g‘ri
Windows logotipida cheksiz aylanish | Tizim fayllari shikastlangan, yangilanish chala o‘rnatilgan
Har safar sana va vaqt noto‘g‘ri | CMOS batareyasi (CR2032) quvvati tugagan
«Automatic Repair» oynasi qayta-qayta chiqadi | Yuklovchi yoki tizim fayllari buzilgan

## Slide 9
Kompyuter tizimlari · 31-mavzu
9 / 14
3-REJA · ISH JARAYONIDAGI NOSOZLIKLAR BELGILARI: QOTIB QOLISH, BSOD, QIZIB KETISH, SHOVQIN VA…
Ish jarayonidagi nosozlik belgilari
BSOD («ko‘k ekran»): Windows jiddiy xatoga duch kelib, ishni to‘xtatadi. Ekranda xato kodi (masalan, MEMORY_MANAGEMENT, CRITICAL_PROCESS_DIED) va QR-kod chiqadi.
Qotib qolish: sichqoncha va klaviatura javob bermaydi; sababi qizib ketish, xotira yetishmasligi yoki dasturiy xato bo‘lishi mumkin.
O‘z-o‘zidan o‘chib qolish yoki qayta yuklanish: odatda qizib ketish yoki quvvat bloki nosozligi belgisi.
Sekinlashish: disk to‘lib qolgan, avtoyuklanishda ko‘p dastur, zararli dastur yoki HDD eskirgan.
Begona tovushlar: ventilyatordan g‘uvillash — chang yoki podshipnik eskirgan; HDD dan taqillash — diskning jismoniy shikastlanishi, ma’lumotlarni zudlik bilan…
Ekrandagi artefaktlar: rangli chiziqlar, kvadratchalar — videokarta yoki monitor kabeli muammosi.

## Slide 10
Kompyuter tizimlari · 31-mavzu
10 / 14
3-REJA · ISH JARAYONIDAGI NOSOZLIKLAR BELGILARI: QOTIB QOLISH, BSOD, QIZIB KETISH, SHOVQIN VA…
Xavfli belgilar
Ayrim belgilar kompyuterni darhol o‘chirishni talab qiladi: kuygan hid yoki tutun, uchqun, korpusga tekkanda tok sezilishi, quvvat blokidan chirsillagan ovoz.

## Slide 11
Kompyuter tizimlari · 31-mavzu
11 / 14
3-REJA · ISH JARAYONIDAGI NOSOZLIKLAR BELGILARI: QOTIB QOLISH, BSOD, QIZIB KETISH, SHOVQIN VA…
Belgilarni to‘g‘ri tavsiflash
Mijoz yoki foydalanuvchidan belgini aniq so‘rab olish nosozlikni topishning yarmi hisoblanadi: muammo qachondan boshlangan, undan oldin nima o‘zgargan (yangi dastur, yangilanish, qurilma ulanishi), muammo doimiymi yoki vaqti-vaqti bilan yuz beradimi, qanday…

## Slide 12
Kompyuter tizimlari · 31-mavzu
12 / 14
31-MAVZU
Asosiy atamalar
Apparat nosozliklari
Qurilmaning jismoniy shikastlanishi yoki eskirishi (quvvat bloki, disk, xotira, ventilyator, kabel).
BSOD («ko‘k ekran»)
Windows jiddiy xatoga duch kelib, ishni to‘xtatadi.
Begona tovushlar
Ventilyatordan g‘uvillash — chang yoki podshipnik eskirgan; HDD dan taqillash — diskning jismoniy shikastlanishi, ma’lumotlarni zudlik bilan…
Dasturiy nosozliklar
OT fayllarining shikastlanishi, mos kelmagan drayver, zararli dastur, noto‘g‘ri sozlama.
Nosozlik
Kompyuter yoki uning qismi o‘z vazifasini to‘liq yoki qisman bajara olmaydigan holat.
Qotib qolish
Sichqoncha va klaviatura javob bermaydi; sababi qizib ketish, xotira yetishmasligi yoki dasturiy xato bo‘lishi mumkin.

## Slide 13
Kompyuter tizimlari · 31-mavzu
13 / 14
31-MAVZU
Mustahkamlash uchun savollar
1
Nosozlik belgisi va nosozlik sababi o‘rtasidagi farq nimada?
2
Kompyuter nosozliklari qanday turlarga ajratiladi?
3
POST nima va u xato topsa qanday xabar beradi?
4
BSOD qanday ko‘rinishga ega va uning eng ko‘p uchraydigan sabablari qaysilar?
5
Qaysi belgilar paydo bo‘lganda kompyuterni darhol tarmoqdan uzish kerak?

## Slide 14
Kompyuter tizimlari · 31-mavzu
14 / 14
E’tiboringiz uchun rahmat!
Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.
Oydin Tashtemirova