## Slide 1
Kompyuter tizimlari · 32-mavzu
1 / 16
32
MAVZU
Amaliy · 2 soat
KOMPYUTER TIZIMLARI
Kompyuter nosozliklarini boshlang‘ich diagnostika qilish
Oydin Tashtemirova
Maxsus fan o‘qituvchisi
Piskent tuman 1-son texnikumi

## Slide 2
Kompyuter tizimlari · 32-mavzu
2 / 16
32-MAVZU
Mashg‘ulot rejasi
1
Boshlang‘ich diagnostika bosqichlari: ma’lumot to‘plash, tashqi ko‘rik va yoqilishni kuzatish
2
Windows vositalari yordamida tezkor tekshiruv: ishonchlilik monitori, msinfo32, task manager va uefi
3
Amaliy mashq: diagnostika kartasini to‘ldirib, nosozlikning ehtimoliy sababini aniqlash

## Slide 3
Kompyuter tizimlari · 32-mavzu
3 / 16
32-MAVZU
Maqsad va kutilayotgan natija
MAQSAD
O‘quvchilarga kompyuter nosozligini tizimli ravishda — ma’lumot to‘plash, tashqi ko‘rik, yoqilishni kuzatish va Windows ichki vositalari orqali — boshlang‘ich diagnostika qilish va natijani diagnostika kartasiga qayd etish ko‘nikmasini berish.
KUTILAYOTGAN NATIJA
O‘quvchilar foydalanuvchidan kerakli ma’lumotni so‘rab oladilar, nosozlik belgisini aniq qayd etadilar, Windows vositalari yordamida dalil to‘playdilar va nosozlikning ehtimoliy sababini mustaqil aniqlaydilar.

## Slide 4
Kompyuter tizimlari · 32-mavzu
4 / 16
1-REJA · BOSHLANG‘ICH DIAGNOSTIKA BOSQICHLARI: MA’LUMOT TO‘PLASH, TASHQI KO‘RIK VA YOQILISHNI…
Boshlang‘ich diagnostika nima?
Boshlang‘ich diagnostika — nosozlikni tuzatishga kirishishdan oldin uning belgisi, sharoiti va ehtimoliy sababini aniqlash bosqichi. Bu bosqichda hech narsa almashtirilmaydi, o‘chirilmaydi va qayta o‘rnatilmaydi — faqat kuzatiladi, so‘raladi va qayd etiladi.

## Slide 5
Kompyuter tizimlari · 32-mavzu
5 / 16
1-REJA · BOSHLANG‘ICH DIAGNOSTIKA BOSQICHLARI: MA’LUMOT TO‘PLASH, TASHQI KO‘RIK VA YOQILISHNI…
1-bosqich: foydalanuvchidan ma’lumot to‘plash
Belgi: «Aynan nima bo‘lyapti? Ekranda qanday xabar chiqdi?» — iloji bo‘lsa, xabarni suratga olish so‘raladi.
Vaqt: «Muammo qachondan boshlandi? Har safar takrorlanadimi yoki ba’zan?»
O‘zgarishlar: «Undan oldin yangi dastur, yangilanish yoki qurilma o‘rnatildimi? Kompyuter ko‘chirildimi?»
Sharoit: «Muammo qaysi amalda yuz beradi — yoqishda, o‘yin o‘ynaganda, printerga chop etganda?»
Ma’lumotlar qiymati: «Kompyuterda zaxirasi yo‘q muhim fayllar bormi?» — bu keyingi harakatlarning ehtiyotkorlik darajasini belgilaydi.

## Slide 6
Kompyuter tizimlari · 32-mavzu
6 / 16
1-REJA · BOSHLANG‘ICH DIAGNOSTIKA BOSQICHLARI: MA’LUMOT TO‘PLASH, TASHQI KO‘RIK VA YOQILISHNI…
2-bosqich: tashqi ko‘rik va yoqilishni kuzatish
Kompyuter yoqilmasdan oldin kabellar, indikatorlar, korpusdagi shikast va chang, ventilyator teshiklari ko‘zdan kechiriladi.

## Slide 7
Kompyuter tizimlari · 32-mavzu
7 / 16
1-REJA · BOSHLANG‘ICH DIAGNOSTIKA BOSQICHLARI: MA’LUMOT TO‘PLASH, TASHQI KO‘RIK VA YOQILISHNI…
Xavfsizlik eslatmasi
Mashg‘ulotda tizim bloki korpusi ochilmaydi. Kuygan hid, tutun yoki uchqun sezilsa, kompyuter darhol tarmoqdan uziladi va o‘qituvchiga xabar beriladi.

## Slide 8
Kompyuter tizimlari · 32-mavzu
8 / 16
2-REJA · WINDOWS VOSITALARI YORDAMIDA TEZKOR TEKSHIRUV: ISHONCHLILIK MONITORI, MSINFO32, TASK…
UEFI/BIOS orqali tekshiruv
Agar Windows yuklanmasa yoki shubha apparat qismga tushsa, UEFI menyusiga kirish foydali.

## Slide 9
Kompyuter tizimlari · 32-mavzu
9 / 16
2-REJA · WINDOWS VOSITALARI YORDAMIDA TEZKOR TEKSHIRUV: ISHONCHLILIK MONITORI, MSINFO32, TASK…
Windows ichidagi tezkor tekshiruv vositalari
Ishonchlilik monitori boshlang‘ich diagnostikada ayniqsa qimmatli: u muammo qaysi kundan boshlanganini va o‘sha kuni nima o‘rnatilganini bir grafikda ko‘rsatadi.
Vosita | Ishga tushirish | Nima beradi
Ishonchlilik monitori | Win + R → perfmon /rel | Kunlar bo‘yicha barqarorlik indeksi (1–10), ishdan chiqqan dasturlar…
Tizim ma’lumotlari | Win + R → msinfo32 | Protsessor, xotira hajmi, BIOS versiyasi, «Muammoli qurilmalar»…
Vazifalar dispetcheri | Ctrl + Shift + Esc | Protsessor, xotira, disk yuklamasi; videokarta harorati;
Xotira sozlamalari | Sozlamalar → Tizim → Xotira | C: diskdagi bo‘sh joy miqdori va uni egallagan toifalar

## Slide 10
Kompyuter tizimlari · 32-mavzu
10 / 16
2-REJA · WINDOWS VOSITALARI YORDAMIDA TEZKOR TEKSHIRUV: ISHONCHLILIK MONITORI, MSINFO32, TASK…
Dalil va taxmin
Diagnostikada har bir taxmin dalilga tayanishi kerak. «Menimcha, disk buzilgan» — taxmin; «Diskdan taqillash eshitiladi, Task Managerda disk yuklamasi doimo 100 %, UEFI da disk vaqti-vaqti bilan yo‘qoladi» — dalillar.

## Slide 11
Kompyuter tizimlari · 32-mavzu
11 / 16
3-REJA · AMALIY MASHQ: DIAGNOSTIKA KARTASINI TO‘LDIRIB, NOSOZLIKNING EHTIMOLIY SABABINI…
Diagnostika kartasi
Barcha ma’lumot yagona blankaga — diagnostika kartasiga yoziladi. U keyingi bosqichda nosozlikni bartaraf etuvchi mutaxassis uchun asosiy hujjat bo‘lib xizmat qiladi.
Kartadagi band | To‘ldirish namunasi
Kompyuter va sana | 3-xona, 5-kompyuter, 14.03
Foydalanuvchi aytgan belgi | «Ishlab turib o‘chib qoladi, ayniqsa video ko‘rganda»
Kuzatilgan belgilar | Ventilyator kuchli shovqin qiladi, korpus orqasi issiq
To‘plangan dalillar | UEFI da protsessor harorati 88 °C; Ishonchlilik monitorida kutilmagan…
Ehtimoliy sabab va tavsiya | Qizib ketish; sovutish tizimini tozalash va tekshirish

## Slide 12
Kompyuter tizimlari · 32-mavzu
12 / 16
3-REJA · AMALIY MASHQ: DIAGNOSTIKA KARTASINI TO‘LDIRIB, NOSOZLIKNING EHTIMOLIY SABABINI…
Ish tartibi
Keys-kartochkadagi «foydalanuvchi shikoyati»ni o‘qib, unga qo‘shimcha 3–4 ta aniqlovchi savol tuzish.
Kompyuterni tashqi ko‘rikdan o‘tkazish va yoqilish jarayonini kuzatib, natijani kartaga yozish.
UEFI menyusiga kirib disk, xotira va haroratni tekshirish, so‘ng o‘zgartirishsiz chiqish.
Windowsda perfmon /rel, msinfo32 va Task Manager orqali dalil to‘plash.
Dalillarni solishtirib, ehtimoliy sababni va keyingi tavsiyani yozish.

## Slide 13
Kompyuter tizimlari · 32-mavzu
13 / 16
3-REJA · AMALIY MASHQ: DIAGNOSTIKA KARTASINI TO‘LDIRIB, NOSOZLIKNING EHTIMOLIY SABABINI…
Tipik xatolar va ularni tuzatish
AMALIY TOPSHIRIQ
Xato | Oqibati | To‘g‘ri yo‘l
Foydalanuvchini tinglamay ishga kirishish | Muhim belgi (masalan, yangi drayver) e’tibordan chetda qoladi | Avval savol-javob, keyin tekshiruv
Diagnostika paytida sozlamalarni o‘zgartirish | Dastlabki holat yo‘qoladi, dalil buziladi | Faqat kuzatish va qayd etish
Bitta belgiga qarab xulosa chiqarish | Noto‘g‘ri qism almashtiriladi | Kamida 2–3 dalilni solishtirish
Xato xabarini yozib olmaslik | Keyin uni qayta chiqarish qiyin bo‘ladi | Xabar matnini yoki kodini aynan ko‘chirib yozish

## Slide 14
Kompyuter tizimlari · 32-mavzu
14 / 16
32-MAVZU
Asosiy atamalar
Boshlang‘ich diagnostika
Nosozlikni tuzatishga kirishishdan oldin uning belgisi, sharoiti va ehtimoliy sababini aniqlash bosqichi.
Ma’lumotlar qiymati
«Kompyuterda zaxirasi yo‘q muhim fayllar bormi?» — bu keyingi harakatlarning ehtiyotkorlik darajasini belgilaydi.
O‘zgarishlar
«Undan oldin yangi dastur, yangilanish yoki qurilma o‘rnatildimi?
Sharoit
«Muammo qaysi amalda yuz beradi — yoqishda, o‘yin o‘ynaganda, printerga chop etganda?»
Vaqt
«Muammo qachondan boshlandi? Har safar takrorlanadimi yoki ba’zan?»

## Slide 15
Kompyuter tizimlari · 32-mavzu
15 / 16
32-MAVZU
Mustahkamlash uchun savollar
1
Boshlang‘ich diagnostika bosqichida nima uchun hech narsa o‘zgartirilmaydi?
2
Foydalanuvchiga nosozlik haqida qanday aniqlovchi savollar beriladi?
3
Ishonchlilik monitori qanday ochiladi va u qanday ma’lumot beradi?
4
UEFI menyusida qaysi ko‘rsatkichlarni tekshirish mumkin va bu nima uchun foydali?
5
Diagnostika kartasiga qanday bandlar yoziladi?

## Slide 16
Kompyuter tizimlari · 32-mavzu
16 / 16
E’tiboringiz uchun rahmat!
Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.
Oydin Tashtemirova